合力HLQ5112GPSE型绿化喷洒车技术参数

我厂生产的“神狐牌”牌绿化环卫喷洒车系列产品，该系列产品具有绿化环卫多功能，主要用于大中小型城市路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。

我厂全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3C认证，是国内知名品牌，湖北省信得过产品。

| 名称 | 单位 | 参数 | 公告批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车型号 |  | HLQ5112GPSE型绿化喷洒车 |  |
| 底盘型号 |  | EQ1110GLJ |
| 整车尺寸 | mm | 7450×2470×2850 |
|  | 公告容积/上户吨位 | L/KG | 5670/5400 |
|  | 整备质量 | kg | 5900 |
|  | 罐体尺寸 | mm | 4400×1920×1000 |
|  | 轴距 |  | 3950 |
|  | 轮距 |  | 1900/1800 |
|  | 离去角 | ° | 25/20 |
| 发动机型号 | YC4E160-30 | 排量功率（kw/ml） | 4260/118 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 最大速度(km/h) | 95 |
| 驱动 | 4×2 | 变速箱 | 东风6档 |
| 轴数 | 2 | 电瓶 | 24v |
| 操作系统 | 动力转向 | 驾驶室允许人数 | 3 |
| 专用配置 | 罐体可选材质 | 碳钢、不锈钢、内衬滚塑、玻璃钢、塑料罐（聚乙烯）。 |
|  | 产品说明 | 绿化环卫多功能 ，适合于城市工厂马路的中大型绿化环卫用，采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。 也可根据客户要求设计成运水车，保温运水车，用于各种供水项目。 |
|  | 专用功能 | 可垂直吸程>7米，引水时间<5min，流量90m3/h。 |
| 发动机说明 | 广西玉柴机器股份有限公司, GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 生产周期 | 5-7天 | 车辆识别代号 | LGDCM81G××××××××× |
| 质保期 | 一年或三万公里 |
| 出厂价格 | ￥138860 | 送到价格 | ￥143200 |

湖北合力专用汽车制造有限公司

地　　址：湖北省随州市北郊星光工业园合力专用汽车公司

销售经理：刘依            移动电话：13797880032     传　　真：0722 3328092

公司网站：http://www. hlsamc.com