  - 点火器：1602#红外线瓦斯炉头、红外线瓦斯燃烧器、三列点国晶点火器，三系列永旺点火器，三系列SUNSRAYS点火器，三系列PRO-IRGB点火器，YWE-103，HW-328，LG-103，REDSUN-322，GM103-220，HJ-230，HJ-324，MY-322，GR-3 INFRARED GAS BURWER，SUNSRAYS GR-3各系列型号之点火器，瓦斯红外线专用点火器，瓦斯红外线高能点火器，高能量点火器。 点火输出，S信号感应，绿：电源22OV，电流0.8（A），功率2（W），蓝：电流共用线， 橙蓝：PV瓦斯电磁阀，白蓝：L1熄火（点火）指示灯 红蓝：L2燃烧（工作）指示灯，黄蓝：BZ警报器，黑：接地线 输入电压220V-240V，并输出高压16KV以上，点火正常工作时（红灯亮），在正常使用中遇熄火时能自动再点火。超过点火时间（22秒）仍不着火时会自动关闭瓦斯电磁阀，并发出警报声音。

  - HG-103点火器：又称工业炉脉冲点火控制器，本产品主要用于使用液化气、天然气、人工煤气的各种工业设备及酒店灶具的点火和控制。通电点火（或开关控制点火）意外熄火重点火功能，离子火焰自动监控功能及熄火报警，点火失败与意外熄火自动切断气源安全保护，采用微电脑数字控制技术，采用防雷击技术通电点火/开关控制点火，自动检测到火焰后，停止打火，电磁阀维持燃烧指示灯亮，超过点火时间仍不着火时，自动关闭瓦斯电磁阀并报警。额定工作电压：220VAC，放电频率：50HZ，放电距离大小或等于6MM点火时间10秒，重点火时间10秒，放电能量大于或等于2。0MJ，输出高压大于或等于16KV，反馈电流；0-20UA

红外线燃烧器（远红外线瓦斯炉头），红外线燃烧器是通过燃气（瓦斯煤气、天燃气、石油液化气）的燃烧以红外线辐射方式释放热量，具有热量高、快、节能，吸水（湿）性强，无污染，适用于食品工业烘烤，各类的烘干、加温、退火。型号 液化气耗量 发热量 长*宽*高 重量 GR-2402 0.680kg/hr 7800kcal/hr 837*135*192(mm) 11.0kg GR-2002 0.550kg/hr 6200kcal/hr 704*135*189(mm) 9.0kg GR-1602 0.460kg/hr 5400kcal/hr 560*135*185(mm) 8.0kg GR-1002 0.350kg/hr 4000kcal/hr 685*84*102(mm) 7.4kg GR-802 0.260kg/hr 3000kcal/hr 554*84*102(mm) 5.8kg GR-602 0.226kg/hr 2600kcal/hr 425*84*96(mm) 4.4kg GR-402 0.156kg/hr 1800kcal/hr 336*84*96(mm) 3.1kg GR-401 0.156kg/hr 1800kcal/hr 328*84*90(mm) 3.1kg

国晶红外线瓦斯点火器主要与红外线燃烧器（炉头）配套使用，采用两个继电器，点火稳定，使用寿命长。适用于红外线燃烧器点火控制装置加及烘烤、锅炉、喷漆等工业设备。

功能先进，在正常使用中遇熄火时能自动再点火；使用安全，超过点火时间（20秒）仍点不着时自动关闭瓦斯电磁阀，并发出警报。

输出电压AC200V——240V，输出高压16KV以上。

外型尺寸：L（128mm） W（73mm） H（42mm）

安装孔距118mm   孔径φ5mm

接线如下说明：

1．N：点火输出

2．S：信号感应

3．绿：电源220V

4．蓝：电源共用线

5．橙蓝：PV瓦斯电磁阀

6．白蓝：L1熄火（点火）指示灯

7．红蓝：L2燃烧（工作）指示灯

8．黄蓝：BZ警报器

9．黑：接地线

本公司点火器质量保证，完善售后服务，欢迎新老客户及经销商来电洽谈，期待与您真诚的合作！