产品简介

1、温度范围：按需选定 
　　2、温度稳定度：±0.5℃〜±2℃； 
　　3、温度均匀度：±1℃〜±2℃； 
　　4、箱内外材料：按需选定； 
　　5、保温材料：高效压缩硅霜铝盐棉； 
　　6、运风系统：采用中速加长轴芯马达，配单进风式风轮上下运风，特别设计强制送风循环系统； 
　　7、保护装置：无熔丝开关、电阻式保险丝、超温保护、超温报警、过载保护、温度自整定装置； 
　　8、排气烟道：采用叶片正负压设计，可调节出风量； 
　　9、温度表：按需选定； 
　　10、发热体：鳞片不锈钢发热管；

产品简介

1.烤箱内部有分层式、推车式、悬挂式可供选择；

2.运风方式有水平式、上下式、左右式、组合式可供选择；

3.安装过热防止装置。温度超过设定温度时、烤箱运转停止。

5.装配有三相保护及过流保护装置；

6.西斯尔进口保温棉，保温效果好、节能省电比普通烤箱节省30%电费；

7.单门箱、台湾防爆门锁，合页特殊定制，经久耐用，不易断裂；
您若需要定制产品，可根据您的需要提出技术要求，以便我公司技术人员设计最佳配置，为您提供适用的产品。
具体可考虑如下项目：
工作室尺寸、温度参数、结构类型、加热源类型、热风循环型式、开门形式、减压门形式、进排气方式、控温方式、功率调节方式、温度记录方式、安全保护方式、控制柜形式、观察装置、各种接口、洁净要求、节能要求、环保要求。

工业电烤炉/烤箱

规格配置:

(1)外形部分：外壳采用2mm厚冷板折弯而成,表面静电高温喷塑（非普通油漆）耐腐蚀，防生锈，上下均匀分成四层，底部配有可移动脚轮和固定脚杯,方便烤箱进出和固定。

（2）内胆部分：内胆材质采用1.5㎜厚304#镜面不锈钢板制做，内胆四周铺100mm厚高温硅酸隔热岩棉，门边四周增加耐高温密封硅胶条,使炉外温度不烫手。

(3)  发热部分：内置台湾产不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，炉腔顶部配进口爱得利0运风马达、配10寸半不锈钢运风风轮于炉腔顶部，内置运风风槽。

（4）电器部分：电源380V，三相五线制，功率9KW，配独立控制电箱于烤箱顶部，采用PKC数显温控器，配有PV和SV数字显示窗口，采用模块连续缓冲式输出控制加热器, 采用SSR固态继电器输出。颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响，控温效果更稳定，性能更卓越，(可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小)使温度更加精准,温度室温至250℃任意可调，功能有PID自整定微积分控制、自动恒温、自动计时(配有高精度数显自动计时器可调999分钟/小时)温度到后定时报警断电、超温断电,双温控器控制(设有超温上限温控器,防止因温控器失控而损坏其产品)漏电保护、电机过载保护等功能，使温度更加精准,内部温差±2度。

产品简介

1：外形采用2MM冷板弯而成，表面高温静电烤漆。 

　　2：门四周加耐高温密封硅胶，底部采用三寸脚轮，移动方便。 

　　3：内胆采用2.0MMSUS304＃不锈钢板制造，洁净无尘，不生锈。 

　　4：采用日本RKC微电脑智能数显温控器，温度从室温至400摄氏度随意调节，具有PID自动整定、自动恒温、定时报警、超温报警、漏电保护、电机过载保护及相序保护等功能。 

　　5：加热运风设计先进，具有调温快、温度均匀、高效及节能的特点，适用于电子、塑胶、五金等工厂及院校实验的烘焙、干燥和其它加热之用，是通用干燥设备。 

　　6：可根据用户的特定要求设计制造。

11、适用范围：五金业、电子业、玩具业、电镀业、塑胶业、食品业的焙干、定型等。

产品简介

性能简介：　 
　　1、本系列烘箱根据热风循环思路设计了独特的风道结构，箱内热风循环达每分钟6次以上，所以温度均匀、误差更小。　 
　　2、由于采用了大功率多叶式离心风机，风量大，经过物品表面的空气流通快，故能大幅度加快物品的干燥速度。　 
　　3、由于加热元件被巧妙地放置在侧面风道中，避免了某些湿润的工件进箱而造成的烧断电热丝或漏电等故障。　 
　　4、由于采用低负载电热管，加大了散热面积，在一定程度上降低了低着火点的溶剂气体直接接触电热丝而发生爆炸的因素。这对于线圈烘干、油漆涂层、环氧树脂固化等较为安全。　 
　　5、本系列烘箱均采用高精度数显温控仪，读数更准确、直观。　 
　　6、在输入电源端加装DZ47N高分断漏电自动断路器，具有短路、漏电等保护。　 
　　7、箱内加装了超温保护温控仪，使烘箱运行起来更加安全可靠。　 
　　8、本系列烘箱的工作室规格可以根据用户的要求定制

烤漆线 
　　烤漆线是继前处理和喷房后的一道不可忽视的部分﹐此线要保证产品的质量﹑数量才可正式入库出货或组装。其流程为：进料上线擦拭 
　　吹风喷房摸拭下线全检盖章包装入库。

红外线烤箱

本公司烤箱设备多数采用优质原材料，秉承国外的生产技术，为您提供物美价廉的红外线烤箱产品。它有以下六特点:省时,是传统烤箱的1/10时间；省电，比传统烤箱省30%以上；省空间，由于它效率高，故外形尺寸比传统烤箱小很多；品质稳定，由于红外线烤箱具有对物件内外同时加热的特点，使得物件受热均匀，品质稳定；机器外表面接近环境温度，环保节能；可连线生产（ONE PIECE FLOW）。