喷粉室/喷塑台（粉末喷涂系统）
   本系统采用先进技术设计制造，主要设备配置1套喷粉室体、1套脉冲滤芯回收装置及2套手动静电喷涂主机。
喷粉室结构说明：
1、室内采用1.5mm冷轧钢板与型钢制作。
2、室外体板与板之间采用折弯拼缝焊接。
3、室体内表面平整、光洁，板间拼缝注密封胶，清粉方便，换色容易。
4、室体顶部平顶，减少开口面积，防止粉尘外溢，保护挂具。
5、回收采用大风口、侧抽风技术，使喷房内气流组织合理，风力柔和，增加粉末在喷房内空中滞留时间提高上粉率。回收系统负荷小、效率高、寿命长。
6、每个操作口配置独立的顶部防爆照明，内部光照充足、明亮，照明≧300lx，安全节能，且维修方便。
7、工件进出开口门洞四周与工件之间距离可调

特点：1.方便清理,气流稳定,能达到极高的喷涂效果；2.具有很高的回收效率；3.多元小旋风分离器使换色更方便、迅速；4、超细粉尘经滤芯及自动反洗系统、达到更高的环保要求；5、造型美观、气派.