免冲打包型生态厕所介绍

- 产品名称：打包型生态厕所

- 产品型号：TRDB

- 工作原理：

我公司研制的免冲打包型生态环保厕具，由可降解薄膜制成的包装袋，自动控制系统、机械装置（机芯）、外壳、储便桶组成，包装袋包装粪便，如厕者踩动传动杆，机械装置向下自动牵引包装袋，将粪便移入储便桶内，蹲面上的包装袋更新，封闭装置，再次封闭臭味不外泄，粪便统一处理，降解袋使用完毕后自动报警，不污染环境，节约水资源，适用于无供水设施的公共厕所，并符合传统式使用蹲势厕具的习惯。

本产品执行标准GB/T 18092—2000。

四、使用环境：

1、环境温度： -30℃至40℃ （寒冷地区需加装保温取暖装置）；

2、相对湿度：≤90%

五、主要技术参数：

  - 厕具尺寸：长× 宽×高  （760×600×200）材料为整体不锈钢面板，由专门模具制成，具有耐用，防滑功效;

  - 使用降解袋尺寸：1360mm（周长）;

  - 降解袋安装长度：≤6.5米;

  - 每次拉动降解袋长度：100mm±10mm;

  - 储便桶外形尺寸：直径×高；   φ400×395（mm）;

  - 粪便桶允许容积：约50L；

六、特点:

1、无需水冲洗，节约水资源；

2、无需用电；

3、无臭味外泄，卫生、舒适；

4、故障率低；

5、特别适用于工地、景区等无水无电场所。