# GAXT-H

GAXT-H 硫化氢检测仪为加拿大BW气体检测仪GAXT系列，作为国际一线品牌产品，不仅具有优异的产品质量和性能，GAXT-H 硫化氢检测仪与其他国际品牌相比，极有很高的性价比，小巧而经济的单一气体检测仪。

主要特点：

◆  防护等级IP66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用

◆  LCD连续实时地显示气体浓度

◆  体积小重量轻携带使用方便

◆  报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁

◆  2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

◆  内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

◆  简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

◆  按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）

◆  可设置低限、高限、TWA和STEL报警点

◆  为了评估累计的暴露危险，本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

◆  UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表，ATEX认证，CE标志

◆  全功能自测试

技术参数：

◆检    测：硫化氢

◆量    程：0-100ppm

◆校    准：自动标定与归零

◆背    光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

◆测    试：启动时（自动）全功能自测试

◆传 感 器：插接式电化学传感器（温度补偿）

◆报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

◆其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程

◆读    数：开机自检后显示气体的成分/浓度

◆TWA/STEL：可按要求记录和显示

◆峰    值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值

◆一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

◆相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

◆工作温度：-40℃到50℃  H2S

◆IP  等级：高防水性IP66/67防护等级

◆IEMI/RFI：符合EMC Directive 89/336EEC

◆电池类型：3伏锂电池

◆体    积：28mm*50mm*95mm

◆重    量：82克

◆传感器使用寿命：大于3年

GAXT-H 硫化氢检测仪是加拿大原装进口产品，其运用先进的科学技术根据多方考察核试验应市场和客户的需求，经过多道加工程序而制作出来的新一代高科技实用产品。其特点具有具有灵敏度高、检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强，GAXT-H 硫化氢检测仪广泛使用于石油石化、食品加工、冶金、电厂、化工、环保、消防、建筑、市政、污水处理、电信等领域。

结束语作者简介：济南聚鑫安防http://www.keranqitibaojingqi.cn