不堵雾化喷嘴---北京欧科嘉斯科技有限公司制造

北京欧科嘉斯科技有限公司开发的气水混合雾化喷头具有自动清除出水口水垢和积尘、防止滴水功能的气动针阀：在智能控制器控制压缩空气的通断下，可以控制喷嘴阀芯（即气动针阀）的往复运动，喷嘴阀芯前端的细针可以将出水口的水垢和积尘迅速以机械方式清除掉。在控制器正常运行状态下，具有定时清理功能。当压缩空气断开或气压低于0.2MPa时，喷嘴阀针在尾部机械力的作用下，立即将出水口密封，滴水不流。在雾化喷嘴内部设置气控装置数国内外首创。目前国外和国内同类雾化喷嘴均不具有自动清理功能，无法实现自动清除水垢和积尘的功能；长时间运行的雾化喷嘴在启停的时候必然会出现喷水和滴水现象。

雾化喷嘴结构决定了其真空吸水功能：雾化喷嘴探出的出水口在高速旋转的压缩空气作用下，形成负压吸水。水在高速旋转的压缩空气力的作用下被充分雾化。由于喷水没有压力，水对出水口的磨损非常小；由于负压吸水，对于供水管路耐压要求较低，不会出现管路爆裂现象；从而避免不必要的安全隐患。目前，国内外的雾化喷嘴均采用压力供水方式工作，普遍存在以下缺点：以高压水单介质为多，普遍存在雾化颗粒较粗，系统安全性较差，降尘效率相对较低，对供水管路要很高，雾化喷嘴结构简单、容易阻塞而造成滴水，7MPa高压水冲击会造成水管路爆裂的可能。本方案产品的雾化喷嘴采用负压吸水，解决了上述问题。 此加湿系统为压缩空气负压诱导加湿。在保证很大加湿量的同时，还能保证最佳雾化效果，雾粒直径约为5-10μm。

北京欧科嘉斯科技有限公司系列加湿器具有如下特点：

1、加湿效率高，能在短时间内使水迅速汽化，加湿效率为100%。

2、智能电路控制喷嘴实现自动清洗功能，使雾化喷嘴永远工作在最佳状态。

3、喷嘴结构采用气动针阀控制水路通断，加湿系统在启停时不会出现渍水、滴水现象。

4、欧科加湿系统在湿度控制器的控制下，实现自动恒湿运行。

5、此加湿系统可适用于任何水质，降低维护工作量，节约运行成本。

6、安装简单、方便，运行可靠。

7、选用优质不锈钢材质精密加工的喷嘴可确保长使用寿命，免维护。