CJHA、 CJHB——回转烘干机专用(宽间距)电除尘器

技术性能

| 电除尘器型式 技术参数 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电场有效断面积m2 | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.20=6.40 | 2×3.47=6.94 |
| 电场尺寸(长×宽×高)(mm) | 3946×2420×17589 | 7306×2120×17589 | 7606×2650×17615 | 8628×4450×17815 |
| 处理气体量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
| 电场风速(m/s) | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
| 气体在电场停 留时间(s) | 5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
| 通 道 宽 (一电场/二电场)(mm) | 700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
| 通 道 数(一电场/二电场)个 | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
| 总有效收尘面积(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
| 电晕极型式每排根数 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
| 每电场电晕线有效长度 | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×55.8 |
| 允许最高含尘浓度(mg/m3nd) | 30 | 30 | 30 | 30 |

| 电除尘器型式 技术参数 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口排放浓度(mg/m3nd) | <150 | <150 | <150 | <150 |
| 设计除尘效率(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| 所配高压供电机组(一电场/二电场) | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- |
| 电压×电流(KV×mA)台 | 100×20 1 | 100×20/100×200 2 | 120×30/120×30 2 | 120×30/120×30 2 |
| 振打电机型号 （台） | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 4 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
| 卸灰阀尺寸(mm)及传动 台 | 300×300JTC561 1 | 300×300JTC561 2 | 300×300YCJ561 2 | 300×300YCJ561 2 |
| 热风清扫装置通风机型式 | T4-72 NO3A0.75KW 850—1580m3/h 1450r/m 1 | 14-72 NO 3A0.75KW 850—1580m3/h 1450rm 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW 850-1580m3/h 1450r/m 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW850—1580m3 /h 1450r/m 2 |
| 电阻加热器 型式 （个） | SRQ4-220V 1.2KW 2 | SRQ4-220V 1.2KW 4 | SRQ4-220V 1.2KW 8 | SRQ4-220V 1.2KW 8 |
| 设备总重量 （吨） | 9.38 | 16.9 | 17.84 | 26.85 |
| 备 注 | 适用于Ф15×12m烘干机(烘粘土、矿渣、铁粉、煤粉等) | 适用于Ф2.2×12m烘干机(烘干物料同左等) | 适用于Ф2.2×14m烘干机(烘干物料同左) | 适用于Ф2.4×18m或Ф2.8×14m烘干物料同左) |