联系方式

联系电话:0373-2685556手机: QQ:1659528723

网    址：www.xjzdjx.com.

振动电机

中文名称：振动电机 英文名称：vibrating motor 其它名称：振打电机，振动马达，震动电机，震打电机, 偏心振动电机，异步振动电机，振动源异步电动机，振筛电机

振动电机概述：

振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源。

振动电机原理：

在双轴伸的转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。

振动电机特点：

1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。

2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。

3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。

4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。

5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。

6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。

8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。

9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。

振动电机分类：

按安装方式分为：卧式振动电机和立式振动电机两种。

卧式振动电机（振动马达）：XJD系列振动电机、YZD系列振动电机（震动电机），YZS系列振动电机（震动电机），YZU系列振动电机（震动电机），YZO系列振动电机（震动电机），JZO系列振动电机（震动电机），TZDC系列振动电机（震动电机），XUM系列振动电机（震动电机）,VB系列振动电机（振动马达）。

立式振动电机（振动马达）：TO5系列振动电机（震动电机），YSCL系列振动电机（振动马达）。

按使用使用场地分为：普通型和防爆型。

普通型振动电机：YZD系列振动电机（振打电机），YZO系列振动电机（振打电机），VB系列振动电机（振打电机），XUM系列振动电机（振打电机），YZUL系列振动电机

防爆型振动电机：YBZD系列防爆振动电机，YBZQ系列振动电机（振打电机）

按使用使用场地分为：

单相200V振动电机，三相220振动电机，三相380V振动电机，660V防爆振动电机，1140V防爆振动电机

振动电机用途：

振动电机可以应用于一般振动机械，如：振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓（料斗、溜槽）的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。

振动电机除了可以应用与一般振动机械外，还可以组合多种振动形式。如：平旋型，涡旋型，摇动振动型，组合直线型（例自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机），组合长椭圆型，复合双频型，复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。

振动电机订货须知：

1写明所需产品的规格、电压、功率、激振力、极数、数量。

2对面漆有无特殊要求。

3对电机引出线有无物殊要求。

新乡市新久振动机械有限公司是生产振动电机（振动马达）优质基地，型号规格齐全（可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等 ），欢迎各新老顾客选购。