振动源三相步电动机使用维护说明

- 概述

振动源三相异步电动机集动力源和振动源为一体，是一种高效节能的通用性激振源，体积小，激振力大，结构可靠，使用维护方便。简称振动电机，其它名称：震打电机，振动马达

本系列产品广泛应用于矿山、煤炭、电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。是实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。

本机可单机使用，也可多机组合使用。

1、振动电机使用条件

本系列振动电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。

- 振动加速度：不超过7g（g:重力加速度）

- 环境温度：不超过40℃

- 海拔：不超过1000m

- 电源频率：50HZ。

- 电压：220v，380v，660v

- 温升：小于80K（电阻法）

2、振动电机型号说明

- JZO系列振动电机产品型号由三部分组成（如下示例）

JZO-5-4振动电机

JZO---振动电机

5---最大激振力（千牛顿）

4---极数

（2）JZOL系列表示立式安装振动电机。

二、振动电机使用和维修

- 本机应装设电气保护装置。

- 本机运行初期，每天至少检查脚地螺脚栓一次，防止松动。

- 当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。

- 电机应保证润滑良好，每运行720小时补充3#二硫化钼锂基润滑脂一次，加入量为轴承容腔的1/3—2/3。

- 电机累计运行2000小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。

- 电机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量，应大于0.5兆欧。

三、振动电机常见故障及处理

| 序号故障 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、电源接通电机不能启动 | 1、定子绕组相间短路，定子绕阻断路，接地 2、定子绕组接线错误 3、负载过重或转子受阻 | 1、检查断路，短路接地部位并修复 2、检查绕组接线，并纠正 3、减轻负载，消除障碍 |
| 二、电机温升过高或冒烟 | 1、负载过重 2、绕组短路 3绕组接线错误 4绕组接地或匝间短路 5电机转子断条 6定转子相擦 | 1减轻负载或更换电机 2修复短路部位 3检查绕组接线，并纠正 4查出故障处并修复 5更换转子 6测量电机气隙，检查和轴承磨损等，进行修复。 |
| 三、轴承过热 | 1轴承磨损或质量有问题 2轴承润滑脂过多或过少，型号不对或质量不好 3轴承内圈与端盖的配合过松或过紧 4轴承外圈与端盖的配合过松或过紧 5端盖与轴承内盖的装置质量不好 | 1更换轴承 2调整润滑脂 3过松时，可在轴上加焊一圈金属更加工，过紧时可重新加工轴承档 4过松时，可将端闰盖的轴承室扩大后镶套过紧时可重新加工轴承室 |
| 四、电机外壳带电 | 1接地不良 2绕组绝缘损坏 3绕组受潮 4接线板损坏，或尘垢太多 | 1找出原因并恢复 2修补绝缘，并作浸漆干燥处理 3干燥处理或浸漆干 4更换接线板，清理尘垢 |
| 五、支架腿断裂 | 1地脚螺栓没有旋紧 2安装平面不够平 | 1旋紧螺栓 2重新加工安装平面 |

四、振动电机技术参数：

| 型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电 流 (A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |  |
| JZO-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
| JZO-2振动电机.5-2振动电机 | 2.5 | 0.25 | 0.58 |  | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 |
| JZO-5-2振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 |  | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 |
| JZO-8-2振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 |  | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 |
| JZO-16-2振动电机 | 16 | 1.5 | 3.84 |  | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 |
| JZO-2振动电机.5-4振动电机 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
| JZO-5-4振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 |  | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 |
| JZO-8-4振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 |  | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 |
| JZO-10-4振动电机 | 10 | 1 | 2.3 |  | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 |
| JZO-17-4振动电机 | 17 | 0.75 | 1.8 |  | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 |
| JZO-2振动电机0-4振动电机 | 20 | 2 | 4.1 |  | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 |
| JZO-30-4振动电机 | 30 | 2.5 | 5.75 |  | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 |
| JZO-50-4振动电机 | 50 | 3.7 | 7.4 |  | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 |
| JZO-75-4振动电机 | 75 | 5.5 | 11 |  | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 |
| JZO-5-6振动电机 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
| JZO-8-6振动电机 | 8 | 0.75 | 1.84 |  | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 |
| JZO-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.3 |  | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 |
| JZO-12-6振动电机 | 12 | 1 | 2.1 |  | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 |
| JZO-2振动电机0-6振动电机 | 20 | 2 | 4.1 |  | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 |
| JZO-30-6振动电机 | 30 | 2.5 | 5.75 |  | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 |
| JZO-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 7.4 |  | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 |
| JZO-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 11 |  | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |

五、振动电机订货须知：

- 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。

- 对面漆有无特殊要求。

- 对电机引出线有无物殊要求。

- 可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等

JZO系列三相异步振动电机

JZO系列振动电机是我公司引进德国技术，与德国技术工程公司、华中科技大学合作共同研究、开发的通用性振动电机。其它名称：JZO系列振打电机，JZO系列震动电机，JZO系列振动马达

JZO系列振动电机作为各类振动机械的激振源，如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动器、防闭塞装置等，广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。

JZO系列振动电机行销国内三十多个省、市、自治区，远销欧洲、非洲、日本及东南亚，曾先后荣获国家星火计划成果适用展览会银奖、省优质产品奖、省科技进步奖、省优秀新产品奖、省节能产品奖，是“河南省名牌产品”。

特点：

1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。

2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。

3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。

4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。

5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。

6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。

8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。

9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。

JZO系列振动电机，功率0.12～25KW，2、4、6极，激振力为2.5～300KN，共计56个规格。

振动电机型号规格：JZO-1-2振动电机JZO-1.5-2振动电机JZO-2-2振动电机JZO-2.5-2振动电机JZO-3-2振动电机JZO-5-2振动电机JZO-8-2振动电机JZO-16-2振动电机JZO-15-2振动电机JZO-20-2振打电机JZO-30-2振打电机JZO-50-2振打电机JZO-1.5-4振打电机JZO-2-4振打电机JZO-2.5-4振动马达JZO-3-4振动马达JZO-5-4振动马达JZO-8-4振动马达JZO-10-4振动马达JZO-15-4震动电机JZO-20-4震动电机JZO-32-4震动电机JZO-50-4震动电机JZO-75-4震动电机JZO-100-4震动电机JZO-140-4震打电机JZO-3-6震打电机JZO-5-6震打电机JZO-8-6震打电机JZO-10-6震打电机JZO-15-6震打电机JZO-20-6振动电机JZO-30-6振动电机JZO-40-6振动电机JZO-50-6振动电机