振动源三相步电动机使用维护说明

一、概述

振动源三相异步电动机集动力源和振动源为一体，是一种高效节能的通用性激振源，体积小，激振力大，结构可靠，使用维护方便。简称振动电机，其它名称：震打电机，振动马达，振打电机

本系列产品广泛应用于矿山、煤炭、电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。是实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。

本机可单机使用，也可多机组合使用。

1、振动电机使用条件

本系列振动电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。

（1）         振动加速度：不超过7g（g:重力加速度）

（2）         环境温度：不超过40℃

（3）         海拔：不超过1000m

（4）         电源频率：50HZ。

（5）         电压：220v，380，660v

（6）         温升：小于80K（电阻法）

2、振动电机型号说明

（1）         VB系列振动电机产品型号由三部分组成（如下示例）

VB-314-W

V---振动电机

B---内调试

3---最大激振力（3千牛）

1---功率（0.12）

4---极数(4极)

W--双动性

二、振动电机使用和维修

（1）本机应装设电气保护装置。

（2）本机运行初期，每天至少检查脚地螺脚栓一次，防止松动。

（3）当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。

（4）电机应保证润滑良好，每运行720小时补充3#二硫化钼锂基润滑脂一次，加入量为轴承容腔的1/3—2/3。

（5）电机累计运行2000小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。

（6）电机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量，应大于0.5兆欧。

三、常见故障及处理

| 序号故障 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、电源接通电机不能启动 | 1、定子绕组相间短路，定子绕阻断路，接地 2、定子绕组接线错误 3、负载过重或转子受阻 | 1、检查断路，短路接地部位并修复 2、检查绕组接线，并纠正 3、减轻负载，消除障碍 |
| 二、电机温升过高或冒烟 | 1、负载过重 2、绕组短路 3绕组接线错误 4绕组接地或匝间短路 5电机转子断条 6定转子相擦 | 1减轻负载或更换电机 2修复短路部位 3检查绕组接线，并纠正 4查出故障处并修复 5更换转子 6测量电机气隙，检查和轴承磨损等，进行修复。 |
| 三、轴承过热 | 1轴承磨损或质量有问题 2轴承润滑脂过多或过少，型号不对或质量不好 3轴承内圈与端盖的配合过松或过紧 4轴承外圈与端盖的配合过松或过紧 5端盖与轴承内盖的装置质量不好 | 1更换轴承 2调整润滑脂 3过松时，可在轴上加焊一圈金属更加工，过紧时可重新加工轴承档 4过松时，可将端闰盖的轴承室扩大后镶套过紧时可重新加工轴承室 |
| 四、电机外壳带电 | 1接地不良 2绕组绝缘损坏 3绕组受潮 4接线板损坏，或尘垢太多 | 1找出原因并恢复 2修补绝缘，并作浸漆干燥处理 3干燥处理或浸漆干 4更换接线板，清理尘垢 |
| 五、支架腿断裂 | 1地脚螺栓没有旋紧 2安装平面不够平 | 1旋紧螺栓 2重新加工安装平面 |

四、订货须知：

（1） 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。

（2） 对面漆有无特殊要求。

（3） 对电机引出线有无物殊要求。

（4） 可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等

VB系列三相异步振动电机

VB系列振动电机是我公司引进日本技术，与日本技术工程公司、华中科技大学合作共同研究、开发的通用性振动电机。

VB系列振动电机作为各类振动机械的激振源，如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动器、防闭塞装置等，广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。

VB系列振动电机行销国内三十多个省、市、自治区，远销欧洲、非洲、日本及东南亚，曾先后荣获国家星火计划成果适用展览会银奖、省优质产品奖、省科技进步奖、省优秀新产品奖、省节能产品奖，是“河南省名牌产品”。

特点：

1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。

2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。

3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。

4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。

5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。

6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。

8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。

9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。

VB系列振动电机，功率0.12～25KW，2、4、6极，激振力为2.5～300KN，共计56个规格。

振动电机型号规格

VB-322-W振动电机VB-552-W振动电机VB-10102-W振动电机VB-20182-W振动电机VB-40302-W振动电机VB-314-W振动电机VB-534-W振动电机VB-634-W振动电机VB-1054-W振打电机VB-1264-W振打电机VB-1584-W振打电机VB-16144-W振打电机VB-20144-W振打电机VB-21164-W振打电机VB-32154-W振打电机VB-50234-W震动电机VB-75304-W震动电机VB-84554-W震动电机VB-100754-W震动电机VB-326-W震动电机VB-546-W震动电机VB-1076-W震动电机VB-15116-W振动马达VB-20156-W振动马达VB-32246-W振动马达VB-40306-W振动马达VB-50326-W振动马达VB-60376-W振动马达VB-75556-W振动马达VB-100756-W震打电机VB-135906-W震打电机VB-1601106-W震打电机VB-1801306-W震打电机