山西利兴特种电缆有限公司致力于生产、加工、销售电线电缆，主要生产1-500kv电力电缆、控制电缆、绝缘架空线、同轴电缆、通信电缆、预分支电缆、铝绞线、钢芯铝绞线、电线、矿缆、橡套电缆等40000多个世界各国认证规格的产品，并可以根据用户特殊要求，设计生产技术含量高、工艺难度大的电线电缆。

公司的电线电缆产品已通过ISO9000、ISO9001、ISO9002国际质量体系认证，并拥有国家批准颁发的生产许可证、CCC认证、煤矿用电线电缆安全标志准用证，达到国际领先水平。

公司一贯坚持以优质的产品为基础，以诚信经营为宗旨，以高效的物流服务为原则，以超越自我、追求卓越为理念，把“利兴”创建一个“团结、严谨、务实、高效、和谐”，且极具生命力的企业。

一、 几种常见产品型号
　　1. 护套及绝缘层材质。
　　常见类型：
　　VV（VLV）聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
　　VY（VLY）聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
　　YJV（YJLV）交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
　　YJY（YJLY）交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
　　括号中L代表铝芯电缆
　　脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套
　　脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套
　　脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
　　脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套
　　脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
　　脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套
　　VV（VLV）类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度，短路时（持续时间小于5秒）最高温度不超过摄氏160度。
　　YJV（YJLV）类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度，短路时（持续时间小于5秒）最高温度不超过摄氏250度。 
　　矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘，铜或高温合金护套，运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型：
　　由于特殊用途电缆种类繁多，在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆，聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度，聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度，，聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆，运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆，运行最高额定温度摄氏180度。此外，还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。
　　2. 电压等级
　　表示方法U0/U（Um）
　　U0为导体对地电压，U为导体与导体之间电压，Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中，U0按系统接地故障持续时间分为两类：第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统，亦可用于最长不超过8小时，每年累计不超过125小时的系统；第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统，或对电缆绝缘性能要求较高的场所。
　　例如10kV系统，如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆（或8.7/12），如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆（或6/12）。
　　二、 相线与N线截面配合
　　 理论上N线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。在工程中通常在以单相设备为主的系统中，N线截面等于相线截面（即4等芯）；在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中，N线截面大于等于相线截面的一半（即3+1芯），其中有两个例外：相线为35mm2时，N线为16mm2，相线为150mm2时，N线为70mm2。
　　 在含有大量零序谐波分量的系统中，N线截面等于相线截面的2倍或根据实际需要定制。
　　三、 选择电缆截面所需考虑的因素
　　 除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外，还需注意：
　　1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题（低压系统）
　　2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级，利于加工定货。
　　四、 防火
　　 常用电缆中，虽然聚氯乙烯护套电力电缆防水性能等方面优于聚乙烯护套电力电缆，但在火灾条件下，聚氯乙烯释放出的有害气体远超过聚乙烯。几乎所有电缆厂家都生产聚氯乙烯护套电力电缆，其中只有部分厂家同时生产聚乙烯护套电力电缆。
　　 阻燃电缆：阻燃产品比非阻燃产品能提供１５倍以上的逃生时间；阻燃材料烧掉的材料仅为非阻燃材料的ｌ／２；阻燃材料的热释放率仅为非阻燃材料的ｌ／４；燃烧产品总的毒气气体量，如以一氧化碳的相当量表示，阻燃产品仅为非阻燃产品的ｌ／３；普通阻燃产品与非阻燃产品的产烟性能、产烟量无大的区别。阻燃电缆按GB12666.5-90标准分为A、B、C三类，在工程设计中宜选择A类阻燃电缆。减少在同一防火隔断（例如同一桥架、同一竖井）内的电缆数量，有助于提高电缆的阻燃能力。
　　 耐火电缆：根据ＧＢｌ２６６６.６规定，耐火试验温度分为二类：Ａ类为９５０—１０００℃　考核时间为９０分钟
　　Ｂ类为７５０—８００℃　考核时间为９０分钟。即电缆在外部火源７５０—８００℃（或９５０—１０００℃）直接燃烧下，９０分面内仍能通电，就判定为Ｂ类或Ａ类耐火电缆。
　　有机类耐火电缆在铜导体上包绕云母耐火带（耐高温８００℃）作为耐火层，然后按不同型号挤上一定厚度的正常绝缘层，最后电缆芯间填充层和最外层的护套与普通电缆一样。无机类又称为矿物质绝缘型或者氧化镁绝缘电缆，其外护套为铜管或特种合金管，在外护套和铜芯导体之间填充氧化镁作为绝缘材料，由于氧化镁的熔点为２８００℃，铜管（外护套）的熔点为１０８３℃，特种合金管可以保证在825℃无变形，因此只要外护套不受破坏，该电缆就能正常工作，其耐火性能远超过有机类耐火电缆。在工程设计中不要轻易提出要求使用A类耐火电缆，因为NH-YJV或NH- VV一般都达不到A类要求，而矿物质绝缘电缆耐火性能虽然优异，但造价远高于普通耐火电缆，对施工的要求更加严格，另外由于是独芯电缆，各相对N、对PE间距不同，单相短路、接地短路阻抗（电抗）有一定差异。
　　五、 相关名词
　　氧指数：是指在规定条件下，固体材料在氧、氮混合气流中，维持平稳燃烧所需的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧
　　材料的氧指数（LOI）与其阻燃性的对应关系如下：
　　LOI < 23 可燃

L24 - 28 稍阻燃
　　LOI 29 - 35 阻燃
　　LOI > 36 高阻燃
　　耐火电缆（Ｆｉｒｅ ｒｅｓｉｓｔａｎｔ ｃａｂｌｅｓ），简称为ＦＳ电缆。这种电缆不易着火致完全烧毁，在火灾中及火灾后尚能继续工作，保证救火过程中的用电需要。
　　阻燃电缆（Ｆｌａｍｅ ｒｅｔａｒｄａｎｔ ｃａｂｌｅｓ），简称为ＦＲ电缆。普通聚合物，在燃点以上的火焰中都会燃烧。ＦＲ阻燃电缆的特点是单根电缆垂直燃烧时可阻止火焰蔓延，火焰移去后会自动熄灭。
　　低延阻燃电缆（Ｒｅｄｕｃｅｄ ｆｌａｍｅ ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ ｃａｂｌｅｓ），简称为ＦＲＲ电缆。其特点是能通过多根电缆垂直托架敷设的阻燃试验，在试验中集中成束电缆中所含可燃物质比单根电缆多但要求其火焰蔓延能受到控制。
　　低烟无卤阻燃（Ｌｏｗ ｓｍｏｋｅ ｚｅｒｏ ｈａｌｏｇｅｎ ｃａｂｌｅｓ），简称ＦＯＨ电缆。ＦＯＨ电缆的特点是燃烧时既具有ＦＲ或ＦＲＲ阻燃能力，又不会排放ＨＣＩ等有毒气体，所散发的烟雾也非常稀薄。
　　同心导体电力电缆：N线（或PEN）均匀外包于各相线外侧，与各相线距离均等，有利于均衡、降低各相对N的电抗

带有地线的电力电缆简介

“带有地线的电力电缆”，是指在无铝装层（钢丝、钢带铝装）；无金属屏蔽层（铜丝、铜带）；无铝、铅金属套的电力电缆中，包含有一根用作保护接地的导体，这种导体的英文名为Grounding Conductors，简称为地线。在传统的电缆结构中，某些构件（铝装、屏蔽、金属套等）在一定的条件下，虽然也有地线的功能，但不属于本文讨论的范围。

- 市场情况

众所周知，在我国现行的力线标准中，没有这样的产品。就国际而言，从我们接触到的资料中，Grounding Conductors这个词作为电缆构件之一出现在电缆标准中的时间是1991年：美国UL标准，UL－1277电力和控制托架电缆（Electrical Po-wer And Control Tray Cables）第二版（1989年3月版），并在1991年11月的修订中，在电缆结构一章内，列入了接地导体（Grounding Conductors）一节，分6个问题及3个表，对接地导体的材料、截面、结构、标志等作了详细规定。

紧随其后，以美国的南方电线公司（South Wire CO.）和通用电缆公司（Gen-eralCable CO.）为代表的电力电缆生产厂家于1992年推出了“TC型带有地线的电力电缆”??“Type TC Power cable With Ground”，TC是托架电缆（Tray C-able）的缩写。该类型电缆由于敷设在托架（盘）上，无需铝装，无需金属屏蔽层及金属外护套，其使用电压为600V。导体材料全部是铜，绝缘材料有XLPE和PVC／NYLON两种，电缆工作温度90℃。电缆有三芯带地线和四芯带地线两个系列，导电线芯的几何形状和不带地线的电缆一样，全是圆形。多芯电力电缆不采用扇形是美国电线一大特色，其规格范围从8A WG（8.367mm2）到1000 kcmil（千圆密耳），1000 kcmil＝507mm2。

就国内情况而言，虽然没有“带有地线的电力电缆”的名称出现，但以“五芯电缆”命名的产品出现至今已近15年。五芯电缆实质上就是带有地线的四芯电力电缆。80年代末四川电缆厂生产的第一根五芯电缆，用于成都新体育馆工程，规格是4×185mm2＋I×95mm2。这些年来，虽然批量不是很大，但几乎每年均有五芯电缆的生产合同。市场的需要，导致了一项实用新型专利的诞生。四川电缆厂于1991年11月申请了专利：《一种瓦形截面导电线芯的多芯电缆》，国家专利局于1992年5月发布申请公告（公告号CN2103853U），同年8月，由国家专利局颁布了第85893号决定书，授予四川电缆厂拥有该实用新型的专利权。在公告中明确指出了该专利的特征：《其特征是径向分布的各个导电线芯分别为瓦形截面导电线芯，正是这种截面形状的导电线芯使得径向分布的各个这种线芯组合后，电缆中心部位可以置放其他电缆构件的圆形截面空间》。

为了适应五芯电缆的出现，四川电缆厂曾于1994年编制和发布了相应的企业标准（Q／CSD B715?94）。在标准中首次与中性线芯并列引入了“地线线芯”这个名词，对地线线芯的结构、色标作了规定。在此期间，国内许多电缆厂也和四川电缆厂一样，承接了不少的五芯电缆的生产任务，在《电线电缆》杂志和各地区的情报刊物上，有关探讨五芯电缆结构设计的文章也时有所见。

带地线的三芯电缆国内情况又是如何呢？从字面上看，好像没有出现这样的产品，但仔细分析一下生产记录，可以认为带地线的三芯电缆国内已在生产，已有用户，例如在我厂近年来承接的生产合同中，常有一些“非标准”的四芯电缆生产合同，在2003年6月的生产计划中，就有这样一些非标准的四芯电缆：

（1）3×95＋1×25mm2（标准产品应是3×95＋1× 50mm2；

（2）3×95＋1×35mm2（标准产品应是：3×95＋1×50mm2；

（3）3×70＋1×25mm2（标准产品应是：3×70＋1×35mm2；

（4）3×50＋1×16mm2（标准产品应是：3×50＋1×25mm2；

（5）3×185＋1×70mm2（标准产品应是：3×185＋1×95mm2;

这些非标准产品的共同特点是第四芯（中性线芯）截面小于标准的规定。由于销售人员在签订合同时，没有向用户询问订购该产品的用途，但可以推断，用户将该产品的第四芯不是用作三相四线制系统中的中性线，极有可能是作地线使用。因为如作中性线使用，是既违反标准又不合潮流。电缆标准GB12706.1－91公布近10年了，设计人员不可能不知道或公然违反；说不合潮流是指四芯电缆中的三大一小正在被四等芯取代。在GB 50054－95低压配电设计规程》中，第2.2.7条：“以气体放电灯为主要负荷的回路中，中性线截面不应小于相线截面”。当我们环顾四周，不论是室内外的公共场所，还是工、商业建筑，乃至生活居室，到处都可以看到气体放电灯，难怪在我们承接的订货中四等芯电缆越来越多，三大一小越来越少，在美国等发达国家中，几乎全是四等芯电缆。因此，作者认为出现在我国的这些非标准的四芯电缆就是国际上的带地线的三芯电缆。

从以上分析，可以看出，在经济日益全球化的今天，我国的电缆工业及其市场基本上和国际上同步，例如90年代初国际上出现了带有地线的电力电缆，我们国内出现了“五芯电缆”和“非标准四芯电缆”，两者名称不同，但本质为一样的。只是我们的生产是“各自为政”，没有统一的标准。在上述引用的事例中，同样的电缆标称截面为3×95mm2，甲用户要求第四芯为25mm2，乙用户要求为35mm2，这样状况的弊端是不言而喻的，这就是本厂最近编制和发布《带有地线的电力电缆》企业标准的背景，这也标志着市场呼唤我国的带有地线的电力电缆标准及早问世。

氟塑料耐高温控制电缆

一：产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准

Q/HHTZH004.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1． 交流额定电压：U0<U 450/750KV

2． 最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃

3． 最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃

4． 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃。

5． 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍

四：基本型号及名称