郑州普捷数码科技有限公司专业生产万能打印机，设备能用于：标牌、 油画布，木板，玻璃，水晶，PVC,，ABS，亚克力，金属， 塑料，皮革，U盘，外壳，硅胶，布料，等表面进行彩色印刷，能一次印刷完成，只有你想象不到的材质，没有不能印制的材料。普捷万能打印机帮你实现你的梦想，也是我们努力的最终目的。企业名称：郑州普捷数码科技有限公司   公司地址：郑州市高新区玉兰街55号光机电产业园    联系人：刘先生     移动电话：15936953521  QQ：359711055 公司网址： www.zzpjsm.com ***************免费提供打样***************

机器型号 PH2512 技术参数

喷头配置 单最新五代压电喷头 双最新五代压电喷头

CMYK CMYK×2

喷头类型 压电式五代技术DX5

喷头数量 1或2（单个喷头8排×180喷孔）

介质最大幅面 1250mm×2500mm

分辨率 360×720、360×1080、360×1440、360*2160 720×720

720×1080、720 ×1440（DPI）720*2160  360*2880

打印效率（最大幅 面数据） 彩色喷头数 2 1

草图 39.6m2/h 19.8m2/h

生产 25.2m2/h 13.6m2/h

精细 18.8 m2/h  10.9 m2/h

墨水类型 ECO墨水

供墨方式 真空负压控制、自动连续供墨

介质类型 各种硬性介质及最大幅面范围内柔性介质

最大介质厚度 250mm

工作台承压 300kg/m2

打印接口 USB2.0

电源要求 110V/220V±10% 60/50HZ、380V±±10% 50HZ

工作环境 温度150C ~ 300C 相对湿度40% ~ 80%

外形尺寸 3850mm×2050mm×1200mm

净重 750kg

本公司历经八年精心打造的新产品“万能数码平板打印机”更是行业应用广泛的最新个性化打印,不但任何材料都可打印,而且打印色彩清晰效果更是艳丽逼真,在摄影、精品、个性、礼品行业更受广大客户的支持.同时我所正致力于更多行业的推广应用及新产品的开发.

描 述：

万能数码平印打印机是根据“三维数码打印系统”的理念进行多方位考虑设计生产的，使用于厚度20cm以内厚的任何介质，包括纺织棉布、丝布、T恤、墙纸、玻璃、塑料、有机板、皮革、橡胶、大理石、纸张、金属、木材、瓷器、胶片等实现高清晰度的数码打印。而且操作简单方便，就像操作一台家用打印机。特别利用印前的涂层处理液和专用墨水，可在各种介质上经松打印.

特性：

1：可在多个介质上打印，在凹凸不平的表面上（曲度高低距离保持在20毫米以内）同样会获得鲜  亮的色彩。

2：打印精度可达1200DPI，喷头高度自动调整1mm-25mm。

3：防打印头堵塞功能使机器性能更加稳定。

4：可提供连续式供墨系统可大大降低打印成本，提高利润空间。

5：全系列的打印墨水及图层处理技术。

6：特殊的墨水成分与专业软件配合可确保户外长时间色彩清晰艳丽。

7：打印速度可根据打印精度调整。

8：可打印面积为1.25米*2.5米幅面

9：通过自动传感器自动调整耗材合适高度，输出后自动恢复固定架。

万能打印机适用范围

1． 环保纺织业

2． 标牌业

3． 手机美容业

4． 礼品业

5． 生活用品制作业

6． 促销品或赠品印刷需求

7． 影楼.写真馆.冲洗店需求

8． 室内装修行业

9． 制造行业

10． 印刷业

11． 皮革业

12． 小型牌匾 奖牌印章 IC卡制作业

13． 设计室商品企划

14． 影迷 球迷 歌迷俱乐部等宣传工作