产品简介 » I-1B系列浓浆泵是单螺杆容积回转泵，该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动，使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口，实现泵的输送功能。 结构材质型式： I-1B型：壳体铸铁，传动件为一般钢材，适用于一般中性浓浆液输送。 I-1B型：传动件（主轴、螺杆和绕轴）为不锈钢制造，适用于一般微酸、碱浆液输送。 I-1B型：传动件和接角浆液的泵壳均由不锈钢制造，适用于食品、制药及腐蚀性浆液的输送。 橡胶衬套有一般耐磨橡胶，食品用橡胶和耐油橡胶供用户选择。 传动方式有电机与泵轴直接传动，电机经减速机与泵直接传动和电机经三角皮带轮与泵轴传动供用户选购。 配用电动机有一般封闭式、防爆式和电磁调速式电机。

G50-1浓桨泵

G50-2调速浓桨泵

G50-2推进式调速浓桨泵

316L-G35-1浓桨泵