广州万泉泵业有限公司

产品介绍
产品概述：
    GD系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体， 广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。
    
    技术参数： 型号意义: 
    流 量:1～150 m3/h
    扬 程:8～50 m
    口 径:25～100 ㎜
    电机功率:0.55 kW～15 kW
    转 速:2900 r/min
    介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体
    结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点：
(     泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。
(     泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。
 泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。(    
     泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。(
(     泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。
(     泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。
    材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。
    说明：如客户需要，可以订做高温 水泵及特殊电压水泵供客户使用。

| 型号 | 额定流量(t/h) | 额定扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 泵口径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD25-20 | 3.6 | 20 | 2900 | 0.75 | 25 |
| GD40-15 | 11.4 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
| GD40-20 | 11.4 | 20 | 2900 | 1.5 | 40 |
| GD40-30 | 11.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
| GD50-17 | 18 | 17 | 2900 | 1.5 | 50 |
| GD50-25 | 18 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
| GD50-30 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
| GD50-40 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 50 |
| GD50-50 | 18 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
| GD65-26 | 18 | 26 | 2900 | 3 | 65 |
| GD65-19 | 25 | 19 | 2900 | 2.2 | 65 |
| GD65-30 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
| GD65-40 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 | 65 |
| GD65-50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
| GD80-32 | 30 | 32 | 2900 | 5.5 | 80 |
| GD80-21 | 42 | 21 | 2900 | 4 | 80 |
| GD80-30 | 42 | 30 | 2900 | 5.5 | 80 |
| GD80-40 | 42 | 40 | 2900 | 7.5 | 80 |
| GD80-50 | 42 | 50 | 2900 | 11 | 80 |
| GD100-28 | 46 | 28 | 2900 | 5.5 | 100 |
| GD100-21 | 60 | 21 | 2900 | 5.5 | 100 |
| GD100-30 | 56 | 30 | 2900 | 7.5 | 100 |
| GD100-50 | 56 | 50 | 2900 | 15 | 100 |
| GD100-19 | 90 | 19 | 2900 | 7.5 | 100 |
| GD100-32A | 90 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
| GD100-32 | 90 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
| GD125-20 | 160 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
| GD125-20A | 200 | 17 | 1450 | 15 | 150 |
| GD150-20 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |

欢迎新老客户来电，来函，或者以各种在线方式咨询订购！

### 中山市永通消防电机设备

收藏店铺  关注店铺

- 客　　服

- 店铺信用 11

- 好 评 率100.00%

- 描述相符

- 服务态度

- 发货速度

- 商品数量1016

- 收藏人数5

- 所 在 地广东 中山市

- 创店时间2010-06-08  店铺介绍

- 认　　证

- 服　　务

- 已加入诚信保证计划并交纳保证金

窗体顶端

# 广州万泉泵业,YLG系列管道泵,立式管道泵YLG80-32

窗体底端

注：本链接报价产品电源为三相380V，如需单相220V产品，价格另议

| 名称： | YLG系列管道泵 |
| --- | --- |

| 名称： | YLG系列管道泵 |
| --- | --- |
| 说明： | 产品概述： YLG系列管道泵是按照单级单吸泵的特点，采用科学的水力模型设计模型设计而成的一个系列化产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，****力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温（≤80℃）清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。 YLG系列管道泵具体型号性能参数如下： 型 号 电压 (V) 配套功率 (KW) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 进出口径 (mm) 重量 (kg) YLG32-14 （老0.5HP) 220/380 0.37 5.0 3.0 2.5 13 14 15 2900 32 23 YLG40-16 (老1HP) 220/380 0.75 8.0 6.0 3.6 15 16 17 2900 40 32 YLG40-32 (老3HP 高扬程) 220/380 2.2 7.2 6.0 4.5 31 32 34 2900 40 46 YLG40-50 220/380 4.0 7.2 6.0 4.5 49 50 51 2900 40 64 YLG50-18 (老2HP) 220/380 1.5 13.5 12.0 10.0 17 18 19 2900 50 40 YLG50-32 (老4HP 高扬程) 220/380 3.0 14.4 12.0 7.2 31 32 33 2900 50 54 YLG50-50 380 5.5 14.4 12.0 7.2 49 50 51 2900 50 72 YLG65-20 (老3HP) 380 2.2 25.0 21.0 17.0 19 20 21 2900 65 46 YLG65-32 380 5.5 28.8 24.0 14.4 30 32 34 2900 65 75 YLG65-50 380 7.5 28.8 24.0 14.4 48 50 51 2900 65 92 YLG80-20 (老5HP) 380 4.0 43.0 36.0 33.5 49 20 21 2900 80 65 YLG80-24 380 5.5 50.1 41.8 25.1 22.7 24.2 25.7 2900 80 83 YLG80-32 380 7.5 57.6 48.0 28.8 30 32 33 2900 80 95 YLG100-20 (老7.5HP) 380 5.5 55.0 48.0 45.5 19 20 21 2900 100 90 YLG100-24 380 11 100.0 83.5 51.1 22.7 24.2 25.7 2900 100 180 YLG100-32 380 15 115.2 96.0 57.6 30 32 34 2900 100 195 YLG125-20 (老10HP) 380 7.5 75.0 66.0 54.0 19 20 21 2900 125 142 YLG125-20K (老15HP) 380 11 192.0 168.0 159.0 19 20 21 2900 125 176 YLG120-20K2 (老20HP) 380 15 240.0 210.0 180.0 19 20 21 2900 125 192 声明：1、以上信息仅供参考，产品具体性能参数以实物为准；2、产品如有调整恕不另行通知。 |

YLGb立式管道泵，源立水泵，YLG50-32，源申立式水泵，产品概述： 
YLGb系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，  广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。 

技术参数：                                                                  型号意义说明: 
流        量:1～250  m3/h 
扬        程:8～50  m 
口        径:32～125  ㎜ 
电机功率:0.37  kW～15  kW 
转        速:2900  r/min 
介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体 
结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点： 
?    泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。 
?    泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。 
?    泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。 
?    泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。 
?    泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。 
?    泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。 
材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。

广州万泉泵业有限公司

联系18665558651金先生

电话020-82381023