广州万泉泵业有限公司产品图

产品概述：

本产品广泛应用于高楼给水、工业用水、土木施工、食品、饮料、医药、化妆品、化工、漂染、精细化工、电镀等有卫生要求或耐腐蚀要求的特殊行业。

产品特点：

1.   泵轴是延长的电机轴, 保证了轴的同心度.

2.   同轴直接传动式构造,效率高,体积小,重量轻,安装及维护方便.

3.   本泵是单级离心泵,  有使用半开式或闭式叶轮,半开式叶轮可以输送含有杂质和稍大颗粒的介质。

4.   合理的设计使泵不易堵塞。

5.   使用机械密封. 保证不损轴心,无泄漏,使用寿命更长.

6.   技术参数：

口    径:25～100 ㎜

流    量:0.5～80 m3/h

扬    程:5～25 m

转    速:2850/2900 r/min

电机功率:0.37 kw～5.5 kw

YLF系列不锈钢泵性能参数表

| 序 号 | 型 号 | 口径 进*出 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 效率 η | 配用电机 Motor | 叶轮 形式 | 汽蚀余量 （NPSH）r | 重量 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V |  | m | kg |
| 1 | YLF25-8D | 25*19 | 100 | 6.0 | 6 | 2850 | 40 | 0.25 | 单相220 50 Hz | 半开式 | 5.0 | 7 |
|  |  |  | 85 | 5.0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 | 2.8 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YLF25-8 | 25*19 | 100 | 6.0 | 6 | 2850 | 40 | 0.25 | 220/380 50Hz | 半开式 | 5.0 | 7 |
|  |  |  | 83 | 5.0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46 | 2.8 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YLF25-10 (老0.5HP) | 25*25 | 85 | 5.0 | 8 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 50Hz | 闭式 | 4.0 | 20 |
|  |  |  | 65 | 4.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 3.0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YLF40-13D | 40*25 | 160 | 9.5 | 10 | 2850 | 45 | 0.55 | 单相220 50 Hz | 半开式 | 4.0 | 11.5 |
|  |  |  | 115 | 7.0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92 | 5.5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | YLF40-13 | 40*25 | 160 | 9.5 | 10 | 2850 | 45 | 0.55 | 220/380 50Hz | 半开式 | 4.0 | 11.5 |
|  |  |  | 115 | 7.0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92 | 5.5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YLF40-14 (老1HP) | 40*40 | 268 | 16.0 | 12 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 50Hz | 闭式 | 4.0 | 28 |
|  |  |  | 200 | 12.0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 | 8.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YLF50-16 (老2HP) | 50*50 | 300 | 18.0 | 14 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 50Hz | 闭式 | 4.0 | 37 |
|  |  |  | 250 | 15.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 135 | 8.0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | YLF65-18 (老3HP) | 65*65 | 368 | 22.0 | 16 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 50Hz | 闭式 | 4.0 | 48 |
|  |  |  | 300 | 18.0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 12.0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | YLF80-18 (老5HP) | 80*80 | 670 | 40.0 | 16 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 50Hz | 闭式 | 4.0 | 68 |
|  |  |  | 585 | 35.0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 468 | 28.0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | YLF100-20 (老7.5HP) | 100*100 | 1085 | 65.0 | 18 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 闭式 | 4.0 | 80 |
|  |  |  | 965 | 58.0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 535 | 32.0 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

你好，感谢能为你们服务，

广州万泉泵业有限公司

地址；广州市黄浦区黄埔东路1560号

联系人；18665558651金先生

电话；020-82381023