金湖凯璐仪表有限公司 国产HART375C手操器，HART375C手操器生产厂家，兼容性强。咨询电话：0517-86892720   13390802720

一、概述 
    　　国产HART375C型 HART手持器是支持HART协议设备的手持通信器，可以方便的接入4~20mA HART协议仪表电流回路中，与HART协议仪表进 行通信，配置HART仪表的设定参数（如量程上下限等），读取仪表的检测值、设定值，可以对仪表进行 诊断和维护等等。该手持器支持HART协议的第一主设备（HART网桥等），也支持HART协议的点对点和多点通信方式。 
    二、HART375C手操器特点 
    　　1. 支持延时关机：按压开关键 I/O 一秒钟以上，可打开或关闭手持器电源 
    　　2. 输出HART幅值自动控制：在噪声较大的现场，HART信号输出幅值将自动增加一倍 
    　　3. 新增总线噪声有源处理电路，通信效果更好 
    　　4. 国产HART375C手操器使用三节南孚五号电池可连续工作150～200小时，并有电池电量指示 
    　　5. 1％电池电量测量，显示更准确 
    　　6. 增加绿色背光，显示更加清晰 （可用于昏暗/夜间环境操作） 
    　　7. 用户可主动关闭背光（通过按住右下角转换键1秒以上可关闭或开启背光） 
    　　8. 国产HART375C手操器支持数十种仪表：SIMENS PDS、P300、LR200雷达物位计、 Rosemount 1151、3051、644、248、2051，SIMENS DSIII、PS2、SIPART PS2阀门定位器、Yokokawa EJA、EJAX，ABB，FOXBORO等 （中/英文支持仪表有所不同） 
    　　9. 支持快捷键：用户可通过使用数字快捷键直接进入相关功能 
    　　10. 改良的新壳体设计，更具国际产品特色 
    　　11. 可选中文、英文界面 
    三、技术指标 
    　1、外形尺寸 
    　　228mm×100mm×60mm（手持部 分为 70mm 宽×36mm 厚）（不包括插头和引出带缆部 分）。 
    　2、HART接口部分 
    　　a） HART接口符合HCF（HART通信基金会）协议，双向半双工 1200bit/s方式工作 
    　　b） HART接口可接收的共模电压为±28V 
    　　c）漏电电流典型值小于 1.0uA@25℃ 
    　　d）HART接口通信距离<1500m e）HART通信接口具有抗EMI措施 f）HART通信接口具有幅值自动倍增功能 
    　3、PC接口部分 
    　　PC接口部分需要通过电平转换器连接 PC 机串 口，此端口用于升级仪表库。 
    　4、功耗指标 
    　　电源功耗：4.5VDC，19.8mA（工作状态）, 
    　5、电池的使用 
    　　供电电源：三节 5 号（SIZE AA）碱性电池或镍 氢充电电池。 
    　　连续工作时间：采用碱性电池时，典型值为 150小时。采用 2000mAH 充电电池时，典型值为 100 小时。 
    　6、环境温度要求 
    　　工作温度范围：0℃～+50℃ 储存温度范围：-20℃～+55℃ 
    　7、液晶显示屏 	
    　　液晶显示屏是 8 行×21 字符显示，可以显示 4行汉字。 
    　　在环境温度过低时，液晶显示器的响应速度会变 慢，这是正常现象；由于本设备带有自动温度补偿电 路，在环境温度较高时，液晶显示器仍然具有很好的 对比度，方便您在不同环境的使用需求。