金湖凯璐仪表有限公司欢迎您的垂询13390802720  0517-86892720。我公司是专业生产涡街流量计的厂家，良好的售前售后服务，为您提供优质的产品！

涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。

智能涡街流量计原理产品特点
　　可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
　　不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易卡，不易结垢，耐高温，高压，
　　安全防爆，适用于恶劣环境
　　无可动部件、无孔洞缝隙设计，产品无磨损、耐脏污，无须机械维修，使用寿命长
　　采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
　　温压补偿一体化设计;
　　电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
　　同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
　　采用抗振动探头，有效消除外界振动影响。
　　电路采用表面贴装工

在流体中设置三角柱型旋涡发生体，则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡，这种旋涡称为卡门旋涡，如右图所示，旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
设旋涡的发生频率为f，被测介质平均流速为 ，旋涡发生体迎流面宽度为d，表体通径为D，即可得到以下关系式：

f=SrU1/d=SrU/md 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
式中　　U1－－旋涡发生体两侧平均流速，m/s；
Sr－－斯特劳哈尔数；
m－－旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比

管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr 　　　　　　　　　　　　　　　　(2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 　　　　　　　　　　　　　　　　 (3)
式中 K－－流量计的仪表系数，脉冲数/m3（P/m3）。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外，还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数，它与旋涡发生体形状及雷诺数有关，图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见，在ReD=2×104～7×106范围内，Sr可视为常数，这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时，VSF的流量计算式为 (4)
图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线

式中 qVn，qV－－分别为标准状态下（0oC或20oC，101.325kPa）和工况下的体积流量，m3/h；Pn，P－－分别为标准状态下和工况下的绝对压力，Pa；
      Tn，T－－分别为标准状态下和工况下的热力学温度，K；
      Zn，Z－－分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见，VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响，即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量，这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度，流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。