美国谷轮压缩机组制冷参数

ZB15KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 2.24 | 2.81 | 3.50 | 4.25 | 5.15 | 6.15 | 7.30 | 7.85 | 8.65 |
|  | 40 | 1.93 | 2.46 | 3.10 | 3.80 | 4.60 | 5.55 | 6.65 | 7.10 | 7.85 |
|  | 45 |  | 2.27 | 2.86 | 3.55 | 4.35 | 5.25 | 6.30 | 6.75 | 7.45 |
|  | 50 |  |  | 2.62 | 3.30 | 4.05 | 4.9 | 5.90 | 6.30 | 7.00 |
| P | 30 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.38 |
|  | 40 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.51 |
|  | 45 |  | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.64 |
|  | 50 |  |  | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.80 |

ZB19KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 2.35 | 3.00 | 3.75 | 4.65 | 5.65 | 6.85 | 8.15 | 8.70 | 9.6 |
|  | 40 | 2.07 | 2.68 | 3.40 | 4.20 | 5.15 | 6.25 | 7.45 | 8.00 | 8.85 |
|  | 45 |  | 2.51 | 3.20 | 4.00 | 4.90 | 5.95 | 7.15 | 7.65 | 8.45 |
|  | 50 |  |  | 3.00 | 3.75 | 4.65 | 5.65 | 6.75 | 7.25 | 8.05 |
| P | 30 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
|  | 40 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
|  | 45 |  | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.72 |
|  | 50 |  |  |  | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.94 |

ZB21KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 2.48 | 3.65 | 4.8 | 6 | 7.25 | 8.65 | 10.25 | 10.95 | 12.05 |
|  | 40 | 2.17 | 3.25 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 7.9 | 9.45 | 10.1 | 11.15 |
|  | 45 |  | 3.05 | 4.05 | 5.1 | 6.25 | 7.50 | 9.0 | 9.60 | 10.65 |
|  | 50 |  |  | 3.8 | 4.8 | 5.85 | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 10.1 |
| P | 30 | 1.81 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.71 | 1.73 |
|  | 40 | 2.17 | 2.06 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.10 |
|  | 45 |  | 2.28 | 2.23 | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.3 | 2.31 | 2.32 |
|  | 50 |  |  | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 2.53 | 2.56 | 2.57 | 2.57 |

ZB26KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 3.25 | 4.2 | 5.25 | 6.5 | 7.9 | 9.55 | 11.4 | 12.2 | 13.5 |
|  | 40 | 2.89 | 3.75 | 4.75 | 5.9 | 7.2 | 8.75 | 10.45 | 11.25 | 12.45 |
|  | 45 |  | 3.55 | 4.50 | 5.60 | 6.85 | 8.30 | 10.00 | 10.70 | 11.90 |
|  | 50 |  |  | 4.3 | 5.25 | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 10.2 | 11.3 |
| P | 30 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 |
|  | 40 |  | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.46 | 2.43 | 2.42 | 2.40 |
|  | 45 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.15 | 2.13 |
|  | 50 |  |  | 2.81 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.73 | 2.71 | 2.69 |

ZB30KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 2.71 | 3.95 | 5.45 | 7.2 | 9.15 | 11.4 | 13.85 | 14.35 | 16 |
|  | 40 | 2.34 | 3.45 | 4.75 | 6.35 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 13.05 | 14.6 |
|  | 45 |  | 3.20 | 4.45 | 5.95 | 7.70 | 9.75 | 12.05 | 13.05 | 14.60 |
|  | 50 |  |  | 4.15 | 5.55 | 7.2 | 9.15 | 11.35 | 11.55 | 13 |
| P | 30 | 2.14 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.31 | 2.33 | 2.37 |
|  | 40 | 2.59 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.75 | 2.77 |
|  | 45 |  | 2.92 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.30 | 3.31 |
|  | 50 |  |  | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.31 |

ZB38KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.45 | 11.7 | 14.2 | 16.9 | 18.1 | 19.9 |
|  | 40 | 4.1 | 5.2 | 6.7 | 8.5 | 10.6 | 13 | 15.6 | 16.7 | 18.5 |
|  | 45 |  | 4.80 | 6.20 | 7.95 | 10.00 | 12.30 | 14.85 | 15.90 | 17.60 |
|  | 50 |  |  | 5.75 | 7.4 | 9.35 | 11.6 | 14.05 | 15.1 | 16.7 |
| P | 30 | 2.32 | 2.42 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.59 | 2.68 | 2.73 | 2.82 |
|  | 40 | 2.93 | 3.02 | 3.08 | 3.12 | 3.15 | 3.20 | 3.29 | 3.34 | 3.43 |
|  | 45 |  | 3.40 | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.55 | 3.63 | 3.67 | 3.76 |
|  | 50 |  |  | 3.87 | 3.89 | 3.90 | 3.94 | 4.01 | 4.05 | 4.13 |

ZB45KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 6.05 | 7.8 | 9.75 | 11.95 | 14.45 | 17.3 | 20.5 | 21.9 | 24.1 |
|  | 40 | 5.25 | 6.95 | 8.8 | 10.9 | 13.25 | 15.9 | 18.9 | 20.2 | 22.3 |
|  | 45 |  | 6.45 | 8.30 | 10.30 | 12.60 | 15.10 | 18.10 | 19.30 | 21.30 |
|  | 50 |  |  | 7.7 | 9.65 | 11.85 | 14.35 | 17.1 | 18.3 | 20.3 |
| P | 30 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.19 | 3.22 | 3.24 | 3.27 |
|  | 40 | 3.91 | 3.90 | 3.88 | 3.87 | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.90 | 3.92 |
|  | 45 |  | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 |
|  | 50 |  |  | 4.82 | 4.80 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.79 |

ZB58KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 7.7 | 9.55 | 11.75 | 14.25 | 17.1 | 20.5 | 24.3 | 25.9 | 28.6 |
|  | 40 | 6.95 | 8.7 | 10.65 | 13 | 15.7 | 18.7 | 22.3 | 32.8 | 26.3 |
|  | 50 |  |  | 9.55 | 11.7 | 14.15 | 16.9 | 20.2 | 21.6 | 23.8 |
| P | 30 | 3.76 | 3.83 | 3.88 | 3.93 | 4.01 | 4.11 | 4.28 | 4.37 | 4.55 |
|  | 40 | 4.68 | 4.76 | 4.84 | 4.90 | 4.96 | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.25 |
|  | 50 |  |  | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 |

ZB66KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 10.65 | 11.15 | 14.64 | 18.03 | 21.83 | 26.38 | 31.47 | 34.13 | 38.72 |
|  | 40 | 9.40 | 9.87 | 12.95 | 15.96 | 19.32 | 23.35 | 27.85 | 30.21 | 34.26 |
|  | 50 |  |  | 11.67 | 14.37 | 17.41 | 21.03 | 25.10 | 27.31 | 30.86 |
| P | 30 | 4.08 | 4.27 | 4.38 | 4.53 | 4.73 | 4.90 | 5.21 | 5.36 | 5.65 |
|  | 40 | 5.16 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.69 | 5.85 | 6.07 | 6.15 | 6.32 |
|  | 50 |  |  | 6.60 | 6.75 | 6.90 | 7.02 | 7.17 | 7.25 | 7.35 |

ZB76KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 10.85 | 13.45 | 16.4 | 19.9 | 23.9 | 28.6 | 34 | 36 | 40 |
|  | 40 | 9.85 | 12.2 | 15 | 18.2 | 21.9 | 26.2 | 31 | 33 | 36.5 |
|  | 50 |  |  | 13.45 | 16.4 | 19.8 | 23.7 | 28.2 | 30 | 33.5 |
| P | 30 | 4.59 | 4.77 | 4.95 | 5.15 | 5.40 | 5.70 | 6.15 | 6.35 | 6.75 |
|  | 40 | 5.65 | 5.85 | 6.05 | 6.25 | 6.45 | 6.70 | 7.00 | 7.15 | 7.40 |
|  | 50 |  |  | 7.25 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |

ZB88KC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 24.6 | 29.5 | 35 | 41.5 | 44.5 | 49 |
|  | 40 | 12.2 | 15.1 | 18.5 | 22.4 | 27 | 32 | 38 | 41 | 45 |
|  | 50 |  |  | 16.6 | 20.2 | 24.4 | 29.2 | 34.5 | 37 | 41 |
| P | 30 | 6.00 | 6.20 | 6.35 | 6.55 | 6.80 | 7.15 | 7.60 | 7.85 | 8.25 |
|  | 40 | 7.30 | 7.55 | 7.75 | 7.95 | 8.20 | 8.45 | 8.75 | 8.90 | 9.20 |
|  | 50 |  |  | 9.35 | 9.55 | 9.80 | 10.00 | 10.30 | 10.40 | 10.60 |

ZB11MC-TFD                                            R22

| 冷凝温度 | 蒸发温度℃ |
| --- | --- |
|  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Q | 30 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 30 | 36 | 43 | 51 | 54.5 | 60 |
|  | 40 | 14.7 | 18.3 | 22.5 | 27.3 | 33 | 39.5 | 47 | 50 | 55 |
|  | 50 |  |  | 20 | 24.5 | 29.7 | 35.5 | 42.5 | 45.5 | 50.5 |
| P | 30 | 7.25 | 7.40 | 7.60 | 7.85 | 8.10 | 8.45 | 8.95 | 9.20 | 9.65 |
|  | 40 | 8.85 | 9.10 | 9.35 | 9.55 | 9.80 | 10.00 | 10.40 | 10.50 | 10.80 |
|  | 50 |  |  | 11.30 | 11.50 | 11.80 | 12.00 | 12.30 | 12.40 | 12.60 |