保鲜冷库设备维护保养常识

如今，冷库设备应用越来越重要，一些保鲜冷库注意事项有哪些呢？冷库设备又该怎样维护和保养呢？

1、保鲜冷库密封部位保养，由于保鲜冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。 
      2、保鲜冷库设备的电器设备应避免受潮，以免漏电造成触电事故。
      3、经常检查及确认电源的电压是否符合要求，电压应为380V±10%（三相四线）。冷库设备长期不用时，应截断保鲜冷库的总电源，并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。
     4、如拍片检测，也可在下面进行，同样也带来极大方便。
     5、所有冷媒管保温管一定要用包扎带包扎，过楼板时要用钢套管。
      6、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固，是否有制冷剂渗漏（一般渗漏的地方会出现油迹）。检漏最实用的方法是：用海绵或软布沾上 洗涤剂，揉搓起沫，然后均匀涂在要检漏的地方，观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号，然后做紧固或气焊处理（由专业制冷工作人员进行检 修操作）。
       7、控制线作业：
      控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设，室内控制器部分穿管暗设，禁止电源线和控制线捆扎再一起，防止干扰。
      8、定期检查电源电压是否正常（三相四线），检查电源总闸的保护功能是否正常有效

9、吊装点可根据库顶固定点多少而定，最好每一个吊架横担都安装一对倒链，这样有利于固定时找正调整。起吊时，应有专人指挥，拽倒链人员不得站在排管正下方。各吊点同时起吊，保持高度一致、平稳。吊装到位找平后，与库顶固定吊点焊接固定。这样的方法只是多准备一些长倒链。
       现如今，已经变的相当广泛，药品、食品的保存，全都离不开冷库，由于保鲜冷库报价的特殊化，所以掌握点冷库维护常识是必不可少的。

相关链接：http://www.dgganghua.com/20110809680.html