# abb变频器

目录

基本介绍

- 简介

- 制造商介绍

相关介绍

- 工业传动

- ABB标准变频器

- 工业变频器，组合式变频器

- 变频节能效果

基本介绍

- 简介

- 制造商介绍

相关介绍

- 工业传动

- ABB标准变频器

- 工业变频器，组合式变频器

- 变频节能效果

展开

## 编辑本段基本介绍

### 简介

ABB电气传动系统有限公司是ABB集团在中国地区交、直流传动产品]的主要供货厂商，我们生产销售的传动产品用于从0.12kW至27,000kW的电机速度控制，广泛应用于传送带、挤压机、提升机及风机、泵类负载。在冶金、石化、空调、制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域都得到了客户普遍认可及好评。

公司里程碑 2005 通过OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证。

2004 ACS550, ACS 800本地化生产组装。

2000 公司迁址至恒通广厦

开始面向亚洲的出口业务

通过ISO9001质量保证体系标准认证。

1998 ACS400 本地生产。

abb变频器

ACS600本地组装。

1997 获得北京外企高新技术企业称号。

1996 通过ISO14001环境管理体系标准认证。

1995 ACS500, ACV700 & DC 传动产品本地化组装生产。

1994 公司成立

### 制造商介绍

ABB集团位列全球500强企业，集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。 ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩，同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家，拥有11.7万名员工，2009年销售额高达320亿美元。

## 编辑本段相关介绍

### 工业传动

ABB工业传动为工业应用而设计，特别适合于工业过程控制领域， 例如纸浆与造纸、金属、采矿、水泥、电力、化工、石油与天然气等。

ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动，也可以作为模块单元，从而满足用户、OEM和系统集成的要求。ABB工业传动是具有高度灵活性的交流传动，经过一定的配置，能满足工业领域的各种精确控制，因此按单定制服务是供货中不可分割的组成部分。

### ABB标准变频器

ABB标准变频器的购买、安装、设置和使用都很简单，可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应，因而称之为标准变频器。这类变频器具有与现场总线通用的客户与流程界面，规格设计、调试及维护具有通用的软件工具，还有通用的备件。

### 工业变频器，组合式变频器

用于多电机及船舶应用 -

ABB凭借丰富经验和专业精神以高可用性和高性能应用为目标提供的变频器。

坚固耐久的鼠笼式电机及历经考验和可靠的高效变流器。

共用直流母线的优势、简单的电源线连接、经常降低的线电流及几个传动公用的制动资源。

独特的超快速DTC控制轻缓驱动机械部件，又能严格保持所需的速度。

本地及远程使用有各种软件工具的支持。

3. ABB变频器与恒压供水变频控制ABB变频器与恒压供水变频控制 前言：一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水，其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱，或气压罐式增压设备

4. ACS 510系列ABB变频器产品价格表（折扣另议） ABB ACS 510 系列变频器价格表（以下为ABB变频器面价,折扣请来电咨询） Type 产品型号 Square Torque 平方转矩应用 Frame 规格 Price 价格（元） P(KW) 额定电机功率 I(A) 额定输出电流 ACS51

5. ABB变频器系列之DCS500系列变频器ABB变频器系列之DCS500系列变频器 具有多种保护特性的晶闸管全控桥， 给用户可靠的操作安全性。 晶闸管桥可以是二象限或四象限运行。

6. ABB变频器系列之ACS50系列变频器ABB变频器系列之ACS50系列变频器ACS50作为ABB部件传动满足了OEM厂商、安装公司和盘厂的需求。ACS50无需编程 - 简单易懂的操作接口； 紧凑的尺寸和窄化设计； DIN导轨安装的理想传动； 低EMC干扰

7. ABB电机之QA系列电机ABB电机之QA系列电机产品特点QA系列三相异步电动机适合使用在各种恶劣的环境条件之下。电机选用优质材料、可靠的加工工艺，在合理的维护条件下，可延长电机的使用寿命。1．电机按照国际标准设计

8. ABB变频器系列之DCS800变频器

9.ABB变频器系列之ACSM1系列变频器

10. ABB变频器系列之小功率ACS150变频器ABB变频器系列之小功率ACS150变频器 额定值、型号、电压及结构 型号代码右表第四列的型号代码清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号代码后，外形规格（第五列）可用来确定传动尺寸，

11. ABB变频器系列之DCS400系列变频器 DCS 400 是最新一代直流传动设备，功率范围从 9 到 522 KW ，供电电压为 230 到 500 V。“使用方便”是设计人员设计时的基本思想。其结果是：象模拟传动一样易

12. ABB变频器系列之ACS1000型变频器 简介ACS 1000 系列变频器是ABB公司 为中满足中压变频器市场要求而专门设 计生产的产品。本手册对ACS 1000 系列中压变频器的电气特性，机械特 性以及对环境的要求

13. ABB变频器系列之ACS800系列 ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术，例如启动向导，自定义编程，DTC控制，通用备件，通用的接口技术，以及用于选型、调试和维护

14. ABB变频器系列之ACS550型变频控制器 ABB标准传动可以简单的购买,安装,配置和使用，可节省相当多的时间；可以广泛的通过分销商购买。这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口；公共的软件工

15. ABB变频器系列之ACS510型变频器选型表型号代码唯一的参照号(右图的第4列)清楚地表明了传动的功率,容量和外型尺寸。一旦你选中了型号代码,外型尺寸(第5列)可以用来确定传动尺寸,如下图所示。电压

16. ABB变频器系列之ACS355选型表 型号代码 清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号后，外形规格（第五列）可用来确定传动尺寸，详情见下页所示。 电压 ACS355提供两种电压范围:2 = 200

17. ABB放眼麦当劳变频器需求市场ABB放眼麦当劳变频器需求市场

ABB变频器帮助麦当劳餐厅削减能耗支出据悉, 英国的50家麦当劳餐厅最近统一为他们的厨房排风机安装了ABB变频器, 预计此举可为餐厅节

如何延长ABB变频器的使用寿命

1 电磁干扰对变频器的影响

在现代工业控制系统中，多采用微机或者PLC 控制技术，在系统设计或者改造过程中，一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源如图1 所示，由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差，不符合EMC国际标准，在采用变频器后，产生的传导和辐射干扰，往往导致控制系统工作异常，因此需要采取下述必要措施。

1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地，微机控制板的屏蔽地，应单独接地。对于某些干扰严重的场合，建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。

2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等，可以有效抑制传导干扰。另外，在辐射干扰严重的场合，如周围存在GSM、或者小灵通基站时，可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。

3)给变频器输入端加装EMI 滤波器，可以有效抑制变频器对电网的传导干扰，加装输入交流和直流电抗器，可以提高功率因数，减小谐波污染，综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100 m 的场合，需要在变频器侧添加交流输出电抗器，解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法，并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器时，如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法，增大了输出对地的分布电容，容易出现过流。当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。

4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中，建议尽量不要采用模拟控制，特别是控制距离大于1m，跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出，可以满足要求。如果非要用模拟量控制时，建议一定采用屏蔽电缆，并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重，需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块，或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。

2 工作环境的影响

在变频器实际应用中，由于国内客户除少数有专用机房外，大多为了降低成本，将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题，还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策，如图2 所示。

1)变频器应该安装在控制柜内部。

2)变频器最好安装在控制柜内的中部；变频器要垂直安装，正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。

3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距，应该大于300 mm。

4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘，则变频器面板的键盘孔，一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换，防止粉尘大量进入变频器内部。

5)在多粉尘场所，特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时，总体要求控制柜整体密封，专门设计进风口、出风口进行通风；控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口；控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔，并且安装防尘网。

6)多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理，如果变频器长期处于恶劣工作环境下，金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下，会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线，锈蚀将造成损坏。因此，对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合，必须对所使用变频器的内部设计有基本要求，例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理，对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外，还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。

3 电网质量对变频器的影响

在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合，电压经常出现闪变;在一个车间中，有多台变频器等容性整流负载在工作时，其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染，对设备本身也有相当的破坏作用，轻则不能够连续正常运行，重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。

1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置，提高电网功率因数和质量。

2) 在变频器比较集中的车间，建议采用集中整流，直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能，特别适用于频繁起动、制动，电动机处于既电动运行与发电运行的场合。

3)变频器输入侧加装无源LC滤波器，减小输入谐波，提高功率因数，可靠性高，效果好。

4) 变频器输入侧加装有源PFC 装置，效果最好，但成本较高。

ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用，例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。

ACS550-01

0.75kW to 110kW

ABB 标准传动可以简单的购买、安装、配置和使用，可节省相当多的时间；这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口；公共的软件工具用于选型、调试和维护；公共的备件。

应用领域

ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用，例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。

亮点

u FlashDrop

u 助手型控制盘

u 用于降低谐波的专利技术：变感式电抗器

u 矢量控制

u 专为恶劣环境设计的涂层板

u 内置C类EMC滤波器（第一环境）作为标配

u 内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器

u UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R认证

u RoHS 认证

ACS510-01

1.1kW to 110kW

ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买，安装，配置和使用，可节省相当多的时间。

应用领域

ACS510 传动应用于广泛的工业领域，适用各类型负载。 ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

亮点

u 完美匹配风机水泵

u 高级控制盘

u 用于降低谐波的专利技术：变感式电抗器

u 循环软起

u 用户自定义U/F曲线

u 超越模式

u 内置RFI滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境

u CE认证

符合的标准

低压产品指导73/23/EEC

机械指导98/37/EC

EMC指导89/336/EEC

质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001

CE认证

型号说明

型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码，外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。

电压

ACS510 -01提供的电压范围：4 = 380 - 480 V

结构

类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。

ACS800单传动

0.55-2800kW

应用领域

ABB工业传动专为工业应用而设计，特别适合于工业过程控制领域，例如纸浆与造纸，金属，采矿，水泥，电力，化工，石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动，也可以作为模块单元，从而满足用户、OEM和系统集成的需求。

单传动

单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变单元包含于一个交流传动单元中。

单传动是完整的交流传动，无需任何附件的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。

亮点

◎ 紧凑的尺寸，集成所有器件。

◎ 内置谐波滤波器。

◎ 多功能的制动选项。

◎ 友好的用户接口，通用的连接与通讯。

◎ 宽范围的功率和电压。

◎ 坚固可靠的主电路设计。

◎ 所有端子都为工业级应用设计。

◎ 世界范围的认证：CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。

◎ 交流传动领域的全球市场领导者，具有丰富的经验，全球统一的服务与支持网络。

型号说明

型号代码是唯一的参考代码，能够清楚地识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。

壁挂式安装传动，ACS800-01

壁挂式安装的ACS800-01满足最大110kW的任何需求。所有重要的特性和选项都内置：进线侧电抗器，EMC滤波器，制动斩波器等。所有的配置集于一体且可选IP21或IP55封装。该传动体积十分小巧，拥有广泛的可选软件，适用于任何应用领域。

壁挂式安装传动，船用ACS800-01

船用ACS800-01提供了水面上先进的可靠性和方便性。该传动能满足船用和海岸的需求，其设计和运行操作都满足船用类型要求。船用ACS800-01满足各种船用认证ABS、BV、DNV、GL、Lloyd’s和RINA。

壁挂式安装能量再生传动，ACS800-11

壁挂式安装的ACS800-11配置有主动式供电单元。它在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动。包括LCL进线侧滤波器和EMC滤波器的所有重要特性和选项全部内置于传动单元中。功率范围从7.5kW到110kW。防护等级为IP 21。

单传动模块，ACS800-04/04P

单传动模块ACS800-04具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。由于ACS800-04的功率电缆连接端有很大的空间，因此使功率电缆的连接非常方便。另外，单独分开的控制单元使得对I/O口的连接也很方便。控制单元可以安装在柜体内，无需打开传动模块的外壳就可以对I/O口进行操作。

ACS800-04P是专为大功率泵和风机（P&F）设计的交流传动，应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计，典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。

自由落地式安装传动，ACS800-02

ACS800-02单传动具有创新的书架式封装。功率等级从45kW到560kW。ACS800-02传动具有十分紧凑的IP21防护等级且提供独一无二的两个安装方向。

ACS800-02传动提供广泛的内置选项，包括EMC滤波器、制动斩波器、进线侧设备（如快熔和交流接触器）等。

柜体式安装传动，ACS800-07

柜体式安装的传动ACS800-07提供了适应于任何应用的标准配置，覆盖了最大至2800kW的功率范围，最大的传动只有3.2米宽。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。ACS800-07具有广泛的内置选项，当需要定制时，可提供应用工程服务。

柜体式安装能量再生传动，ACS800-17

柜体式安装的ACS800-17配置有主动式供电单元，适用于能源可再生的传动场合。ACS800-17包含了广泛的功率范围，丰富的标准配置能适应任何应用。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。

柜体式安装低谐波传动，ACS800-37

柜体式安装的ACS800-37是唯一集成于传动的低谐波解决方案。其提供一个特殊的低谐波滤波能满足最严格的谐波要求，而无需外部滤波器设备或多脉波变压器。如同其他柜体式安装的传动，ACS800-37拥有丰富的标准配置，防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。

ACS800多传动，1.5kW-5600kW

ACS800多传动模块，1.5kW-2000kW

应用

ABB工业传动式高度灵活的交流传动产品，可以进行定制以满足用户的需求。ABB工业传动的大部分产品销售到系统集成商、OEM厂商和最终用户。这些传动产品涵盖了很宽的功率和电压范围，其中包括最高为690V的工业电压。

多传动

多传动是工业传动产品的一个类型，由连接到公共直流母线的工业传动模块构成。公共直流母线为传动模块提供直流电压。直流电压由一套装置中唯一的整流单元提供。整流单元有从简单的二极管整流单元到复杂的有源IGBT整流单元的多种选择。

亮点

◎ 紧凑化设计，结构更简单。

◎ 多种类的可选件。

◎ 有好的用户接口，多种连接和通讯方式。

◎ 自定义扩展编程功能。

◎ 更宽的功率和电压范围。

◎ 通过多种认证：CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。

◎ 基于直接转矩控制DTC技术，提供精确地静态和动态速度及转矩控制、高启动力矩和更长的电机电缆连接。

◎ 交流传动领域的全球市场领导者，具有丰富的经验，全球统一的服务与支持网络。

ABB通用机械传动

ACS355-01E-02A4-2+B061

0.37 to 7.5kW

应用领域

ABB 通用机械传动专为满足广泛的机械应用需求而设计。对于食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工机械行业应用来说，该传动为理想选择。

亮点

u FlashDrop

u 顺序编程

u 功能强大的软件及结构紧凑的硬件

u 为用户及机器提供优化接口

u 统一的高度及厚度

u 安装方便

特点优势

u FlashDrop：无需加电。传动设置及调试更加快速、容易，可用于批量制造。

u 顺序编程：逻辑编程为标配，降低了对外部 PLC的要求。

u 功能强大的软件及结构紧凑的硬件：具有创新特性的无传感器矢量控制，高技术、高性能，高灵活性。

u 为用户及机器提供优化接口：可不用控制盘以节省成本。根据功能需要，也可提供不同的控制盘。助手型控制盘具有清晰的字母数字动态菜单、实时时钟，并提供 14种语言。 基本型控制盘只有数字显示。

u 统一的高度及厚度：优化的安装布局，机柜空间利用率高。

u 现场总线：封装式即插型现场总线适配器。

u 内置EMC滤波器：无须额外的空间、部件、时间或成本。

u 传动保护：电机输出及IO保护，用以防止误接线，涂层板标配，电网波动保护，使用无忧且质量最佳的最新解决方案。

符合的标准

u 低压规程 73/23/EEC及补充规定

u 机械规程 98/37/EC

u EMC规程 89/336/EEC及补充规定

u 质量保证体系 ISO9001

u 环境体系 ISO14001

u UL&shy;&shy;&shy;，cUL，CE，C-Tick及GOST R认证

型号说明

型号代码清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号后，外形规格可用来确定传动尺寸。

电压

ACS355提供两种电压范围:

2 = 200~240V

4 = 380~480V

根据所选定的电压，在型号代码中填写“2”或“4”。

结构

型号代码中的“01X”和“03X”代表输入电压的相数及 EMC 滤波器连接情况。

可根据需要进行选择，具体如下：

01 = 单相

03 = 三相

E = EMC 滤波器连接，50 Hz 频率

U = EMC 滤波器断开，60 Hz 频率

（需要使用滤波器时，可方便的接通）

### 变频节能效果

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性，各种生产机械在设计配用动力驱动时，都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时，除达到动力驱动要求外，多余的力矩增加了有功功率的消耗，造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量，其输入功率大，且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时，如果流量要求减小，通过降低泵或风机的转速即可满足要求。

由流体力学可知，P（功率）=Q（流量）×H（压力），流量Q与转速N的一次方成正比，压力H与转速N的平方成正比，功率P与转速N的立方成正比，如果水泵的效率一定，当要求调节流量下降时，转速N可成比例的下降，而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时，可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时，电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低，比调节挡板、阀门节能40%一50%，从而达到节电的目的。

以上海正艺信息科技有限公司生产的变频器应用到风机水泵型负载的节能的例子来说：一台离心泵电机功率为55千瓦，当转速下降到原转速的4/5时，其耗电量为28.16千瓦，省电48.8%，当转速下降到原转速的l/2时，其耗电量为6.875千瓦，省电87.5%。

2、功率因数补偿节能

无功功率不但增加线损和设备的发热，更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低，大量的无功电能消耗在线路当中，设备使用效率低下，浪费严重，使用变频调速装置后，由于变频器内部滤波电容的作用，从而减少了无功损耗，增加了电网的有功功率。

3、软启动节能

电机硬启动对电网造成严重的冲击，而且还会对电网容量要求过高，启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大，对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后，利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始，最大值也不超过额定电流，减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求，延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。