便携式母线加工机
　　一、产品主要用途
　　BX-30多工位母线加工机主要用于加工各种规格的铜、铝母线。用户只要选择相应的加工单元，即可进行母线的冲孔、剪断、折弯加工，生产效率较高，是开关柜、变压器等电器制造行业必需的理想设备。
　　产品主要特点
　　1、机器上有冲、剪、折（平弯）三个加工单元，可分别进行母线的冲孔、剪切、折弯加工。通过调整快换接头，三个单元之间可相互切换。
　　2、机器操作简单、使用灵活方便，一般熟练工人可以很容易的进行使用操作。
　　3、冲、剪、折各加工单元采用立式加工方式。操作灵活方便，也可组合或分体使用，利于电力现场抢修。

二、便携式母线加工机主要技术参数

| 孔冲孔 | Ø 冲孔范围 | mm | φ7～φ21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 油缸压力 | T | 20 |
|  | 铜铝排宽度 | mm | 150 |
|  | 冲孔厚度 | mm | 12 |
| 折 弯折弯 单 元 | 加工宽度 | mm | 150 |
|  | 加工厚度、 | mm | 10 |
|  | 折弯油缸压力 | T | 15 |
|  | 油缸行程 | mm | 160 |
| 剪 切剪断 单 元 | 切断压力 | T | 20 |
|  | 切排宽度 | mm | 150 |
|  | 切排厚度 | mm | 10 |
| 液 压 系 统 | 系统高压压力 | MPa | 63 |
|  | 主电机功率 | KW | 0.75 |
|  | 油箱容量 | L | 10 |
|  | 油箱有效容量 | L |  |