ZMX型转塔式母线加工机(带K的为数控型）

■ 用途
● 本机主要加工各种规格的铜、铝母线，用户只要选择相应的加工单元，即可进行母线的冲/剪/折加工。生产效率较高，是高、低压电器制造行业的理想设备。无需更换冲孔模具。
■ 主要特点

● 冲孔单元采用梅花转塔八或四模位,转塔部分为球墨铸铁(单孔使用寿命提高三倍,整体使用寿命提高二十多倍),长、圆孔任意调配，剪切采用大吨位油缸，剪切工件切面垂直，油泵备压减小，使用寿命提高数倍。
● 机器上装有冲/剪/折加工单元，可分别进行母线的冲/剪/折加工。使用本机比使用传统的母线加工设备生产效率明显提高，同时也改善了使用的方便性。
● 每个加工单元的工作行程均可方便地调节，因此可以减少加工时间，提高工作效率。
● 冲/剪加工单元采用立式加工方式，操作灵活方便。剪切采用平刃剪切，剪切加工件平整。
● 折弯单元采用卧式，通过更换模具可完成平弯、立弯的折弯。
● 通过更换模具还可实现多种加工功能，如压花、压平、压电缆接头、 扭麻花等。
● 机器有手动按钮和脚踏开关两种操作方式，操作简单，一般熟练工人可以很容易地使用操作。

主要技参数 参数 型号 单位 ZMX30-1B ZMX30-3B ZMX50-1B ZMX50-3B ZMX30-1BK ZMX30-3BK ZMX50-1BK ZMX50-3BK 冲孔 最大冲孔力 KN 250 300 冲孔范围 mm φ4.3～φ25 φ4.3～φ34 最大加工厚度 mm 15 16 剪切 最大剪切厚度 mm 15 16 最大剪切宽度 mm 150 250 最大剪切力 KN 300 500 折弯 最大折弯力 KN 300 500 最大折弯宽度 mm 150 250 最大折弯厚度 mm 15 16 最大立弯宽度 mm 80 100 外形尺寸 （长×宽×高） mm 1600×12000 ×1200 1600×1200 ×1400 1800×1300×1100 主电机功率 KW 4 3×4 5.5 3×4 机器重量 T 1.2 2 2 2.8 工作台尺寸 mm 1230×900 1230×1100 1500×1200 最大压力 MPa 31.5 型号注释 30/50: 三工位母线加工机压力30吨或50吨 1B: 单泵、顺序工作; 1BK: 折弯单元数控、单泵、顺序工作; 3B: 三泵、3人同时工作; 3BK: 折弯单元数控、三泵、3人同时工作;