大流量凝结水过滤滤芯

凝结水系统中,大约90%以上的金属污染物是固体颗粒状的,而其中绝大部分是铁,其颗粒大小主要为6～15μｍ。因此机组启动时,必须对凝结水进行除盐精处理或过滤掉固形物。

我公司凭借多年过滤技术经验及参考国外资料开发、生产的大流量过滤器能有效地控制凝结水中的金属及硅等固体污染物。　有效地避免机组启动后高温状态下氧化物形成溶解状态,大大缩短机组的启动时间,有效缩短机组启动期间水质达到合格的时间。　
大流量凝结水过滤器特点：

允许高流量的介质通过滤材,具有高效、低压损和长寿命等优点。

滤芯的里进外出结构使得滤芯更换容易,同时保持污染物拦截在滤芯的内部。

滤芯的无金属结构使得它可以进行完全燃烧、压扁等环保处理。

滤芯的β值达3000。

滤壳中可装多支滤芯,可以使用很广的流量范围,无论是启动还是连续运行时都可使用。

滤芯经久耐用,还可以最少地、最经济地配置过滤器。
大流量凝结水过滤器规范如下：

| NO. | 规范内容 | 启动滤元 | 运行时滤元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤元外形 | φ161×1550 | φ161×1550 |
| 2 | 滤元材质 | PP或PE | PP或PE |
| 3 | 过滤精度 | 15μm | 6μm |
| 4 | 滤元形式 | 折叠式 | 折叠式 |
| 5 | 最高使用温度 | 60℃～80℃ | 60℃～80℃ |
| 6 | 最大流量 | 28m3/h/根 | 28m3/h/根 |