自带油箱型滤油车 LYC-CL系列

产品应用：

液压润滑系统加油时的过滤

液压润滑系统工作时的旁路过滤

液压润滑系统投入运行前的循环过滤

接入液压润滑系统全面提高系统的清洁度

产品说明：

本滤油机自带一个容量130L的油箱，可将自备邮箱中的经自循环过滤达到标准后直接注入系统，尤其适合伺服阀、比例溢流阀等精密元件的液压系统。

本机设有磁性过滤器、吸油过滤器、一级精过滤器、二级精过滤器等四级过滤系统，高速过滤及低速高精度过滤等八种工作方式，可满足各种不同的工作条件。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

技术参数

| 型 号 | LYC-32CL-*/** | LYC-50CL-*/** | LYC-63CL-*/** |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 L/min | 32 | 50 | 63 |
| 额定压力 Mpa | 0.6 |
| 原始压力损失 Mpa | ≤0.05 |
| 泵前过滤精度μm | 100 |
| 一级过滤精度μm | 10 | 20 | 30 |
| 二级过滤精度μm | 1、3、5、10 |
| 电机功率Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 电压 V | AC 380V三相 |
| 重量 Kg | 135 | 140 | 200 |
| 外形尺寸 | 1200×750×1020 | 1200×750×1020 | 1500×800×1180 |

注：* 为二级精过滤器的精度，如003为3微米

** 为所适用的介质，省略：一般液压油

BH：水、乙二醇

V：磷酸酯液压液

*** 适用介质粘度 ≤160cSt