产品展示

基本特点 Digital 系列UPS D6K(S)～3D20KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构,该架构能够阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出的稳定\可靠,让负载安全的运行,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计,采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障. 高可靠性的并联扩容技术： 您只要考虑您实际的电力需要,规划适当的UPS就可以了.未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时,只需要购买扩充部分的UPS,将它并联到原有的电源系统就可以了,增加了规划的弹性,并大大减少了投资的浪费. N+1并联冗余功能 小型化的设计： 应用了先进的控制技术,大大提高了功率因数,体积小,重量轻. 在线维修设计： 如果您选配了维修开关,只要将UPS转到维修模式,您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修;如果您做了N+1并联冗余的规划，即使在维修的时候市电发生中断，您的贵重设备也能得到不间断的高品质电源。 全面的功能设计： 直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。定时开关机的功能、远程监控功能，实现无人化的目标。强大的充电功能，方便您对备用时间的延长，智能型的充电模式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重启动功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。全面的功能设计，为您的工作带来更多便利。 优异的技术指标： 接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染，提高电网的利用率，是真正的绿色电源。 超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供完美的保护。 接近90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。 强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突破，给您的设备提供一个干净的电力环境。 其他各项优异的技术指标，让您以经济的价格，享受高档的品牌。 智能电源监控管理软件： 支持Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Linux操作系统，适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控UPS；提供分层目录结构管理网络UPS；异常事件通知；自动侦测UPS型号及通讯口；提供密码保护；支持定时开启/关闭UPS；支持UPS定时自测功能；支持图形实时显示UPS状态；支持网络关闭服务器和工作站；支持关闭大部分应用程序及保存相关文档；支持简/繁体中文；多国语言及英语平台；支持在线帮助功能。具有数据记录(包括试点、UPS、负载、电池)和事件日志功能，便于系统管理员进行UPS日常维护。 完备的监控通讯功能： 提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡，实现集中监控及远程监控等功能。 技术参数 型号 D6K D6KS D10K D10KS 3D10KS 3D15KS 3D20KS 额定容量 6KVA/4.2KW 10KVA/7KW 15KVA/10.5KW 20KVA/14KW 输入 电压 176VAC～276VAC 304VAC～478VAC 频率 46Hz～54Hz 输出 电压 220±3%VAC 频率 与输入同步（市电模式） 50Hz±0.2%Hz（电池模式） 输出波形 纯正弦波 转换时间 零中断 备用时间 (满载/半载) ＞8/24′ —— ＞6/20′ —— 外接电池直流电压标称 —— 192/240VDC —— 192/240VDC 电池类型 阀控式铅酸免维护蓄电池 过载能力 105%～130%维持10分钟后输出转为旁路； 130%以上维持1分钟 通讯功能 RS232接口+智能插槽 工作温度 0℃～40℃ 相对湿度 20～90%(无凝结) 尺寸mm(W×L×H) 260x570x717（240VDC） 248×500×616（192VDC） 重量(KG) 240VDC 90 35 93 38 39 55 55 192VDC 58 18 67.5 20 27 35 35