# 中央空调低环温空气源系统

低温空气源热泵技术采用了世界领先的补气增焓独有专利技术——利用带辅助进气口的压缩机实现“准二级压缩”（即经济器系统）来提高热泵系统的经济性能，从而提高热泵系统在低温工况下的能效比，解决了热泵机组在低环境温度下高效制热问题。采用双向闪发过冷技术，实现制冷制热双向补气，既改善制冷循环性能又大大提高制热性能。采用了四区四维霜控技术是我们为保证空气源热泵机组在低温情况下长期稳定运行,通过大量的实践经验，总结出的一套智能动态的的霜控技术。根据室外环境及机组的多变量信息收集,进行综合分析计算；根据不同环境温度设定不同的变量参数,进行不同除霜模式,保证除霜的准确性；最大程度上避免了误除霜、除霜时间过长、除霜过频、不除霜等问题的出现。以上技术的应用，使得 芬尼克兹（PHNIX）低温空气源热泵机组能在环境温度-25℃条件下正常工作，同时实现了低温高效制热