3MRITELOK PR40系列塑料和橡胶瞬间胶专用于困难连接的材质，具有良好的性能，如：橡胶、塑料、金属和其他材料，EPDN、PVC、ABS、尼龙和碳氟化合物更佳。

3MRITE-LOK表面敏感型瞬干胶
1、粘结粗糙、多孔、受污染的及酸性的物质、包括木材、硬纸板、薄木片、织物、软木、纤维、业余爱好品、定制珠宝、皮革等等。
2、在低湿度下可快速固化
3、可以粘合其他氰基丙烯酸酯胶黏剂无法粘结的表面。

      快干膠HT100高溫型粘合劑

PR系列橡膠和塑料膠粘劑

LS5、MC系列金屬粘接用膠粘劑

SI系列表面敏感型膠粘劑

EC系列一般用途膠粘劑

XF100、SF系列超快固化膠粘劑

LO系列低白化、低氣味膠粘劑

RT300B/350B/W橡膠增韌型膠粘劑

PR851柔性膠粘劑

AC系列快干膠用底涂劑、活化劑、除膠劑

3MRITE-LOK瞬干胶系列广泛应用于塑料，橡胶，金属粘接。RITE-LOK瞬干胶系列品种众多，应用范围广泛。

型号:3M PR40
规格:20ML/瓶
包装:10瓶/箱
螺丝胶可替代多种传统和低效的防震方法，减少成本，增加效能。

（1）、TL-22：
    螺丝固定，较小的扭力即可松胶，适用于6mm以下的螺丝，用于较松软的材质，及需要经常更换的部件。
    （2）、TL-42：
    螺丝固定，中等强度，手工具即可拆卸，应用：连接发动机螺栓，引擎螺栓安装，螺帽之组装、传动轴螺帽。
    （3）、TL-43：
    螺丝固定，中等强度，快速固化螺丝固定，手工具即可拆卸，一般用途，适用于多种螺帽和螺栓锁固。
    （4）、TL-62：
    螺栓固定，高强度，用于重工业，可承受强烈的震动、摇动和压力安装。可用于各种不同的螺丝。
    （5）、TL-70：
    永久固定，直径达25mm的螺栓锁固。锁固引擎螺栓、汽缸体螺栓、水泵之螺栓和冷冻工厂设备。
    （6）、TL-71：
    永久固定，直径达25mm的螺栓和柱螺栓的永久固定。
    （7）、TL-72：
    螺栓锁固，耐温230度，应用于填补缝隙大，表面粗糙部件。应用：钢铁工厂传送带螺栓、熔炉安装螺栓。
    （8）、TL-77：
    高粘度。耐化学性优良。用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封。可防止螺纹生锈及腐蚀、用加热及工具拆开。
    （9）、TL-90：
    浸渗胶，低粘度。可用于装配紧固件的密封剂，焊接的微孔密封，类型包括：化油器螺丝调整和安装。

简介：
       RITELOK TL22螺丝固定剂是一种触变性厌氧型螺丝固定剂，用较小的扭力即可松脱，适合需要经常更换的部件。两个金属部件互相结合在缺氧情况下才能固化。本品易于拆卸，但却非常防震。 应用：可用于所有的小螺丝，用在要求防松脱和不泄漏的螺纹扣件上。小螺丝，黄铜制品和大多数螺母，螺钉和六角形的金属器具等皆可使用。

RITELOK TL42螺丝固定剂是一种具有中等强度的可拆卸的胶粘剂。可粘接所有传统尺寸的螺母和螺钉。TL42在固化后不会流淌，滴落或移动，一旦接着，被胶润滑后的部件很容易组装到一起。 应用：代替锁紧垫圈，用于齿轮箱螺钉／传动轴，轴承盖，螺丝帽，计算器上的凹陷螺丝，输送机滚筒和建筑装置。

RITELOK TL62螺丝固定剂是一种红色高强度的胶粘剂。用于重工业，可承受强烈的震动、摇动和压力安装。它对化学溶剂、燃料、润滑剂和大部分工业用液体和气体具有抵抗性。 应用：使用RITELOK TL62需要用双螺母或焊接方式来安装。TL62用在铁轨和工程车辆的螺栓上。

RITELOK TL70螺丝固定剂是一种绿色高强度永久性锁固剂，用途广泛。TL70锁固直径在25mm以上的螺钉和大螺栓，防止泄漏和松动。它对化学溶剂、燃料、润滑剂和大部分工业用液体和气体具有抵抗性。 应用：使用RITELOK TL70需要用双螺母或焊接方式来安装。使用TL70可以在设计上减少铸件的厚度，也不会因产生内应力而使铸件龟裂。

产品粘度允许用于不需要经常拆卸的安装较好的部件上螺丝的装配 RITELOK TL72螺丝固定剂是一种红色高强度永久性单组分厌氧锁固剂，用于粘接使用时温度在450℉以上的部件。与其他的锁固剂相比，TL72在250℉以上的温度表现更加出色。 应用：使用RITELOK TL72用于高温锁固、密封螺钉、大螺栓、螺丝等。部件锁固密封后可防泄漏，污染或松动。因其粘度较高，更适合于直径大一些的，螺丝粗糙装配的部件。因为拆卸困难，建议用于不要求经常维修的部件。

RITELOK TL77螺丝固定剂是一种红色高强度永久性锁固剂，用途广泛。TL77锁固直径在在25mm以上的螺钉和大螺栓，防止泄漏和松动。它对化学溶剂、燃料、润滑剂和大部分工业用液体和气体具有抵抗性。 应用：使用RITELOK TL77需要用双螺母或焊接方式来安装。使用TL77可以在设计上减少铸件的厚度，也不会因产生内应力而使铸件龟裂。

产品粘度允许用于不需要经常拆卸的安装较好的部RITELOK TL90渗透型固定剂可快速固化的的厌氧性胶，低粘度，这样可渗透过已装配好的部件空间，并且能在紧密连接的金属部件上在无氧条件下固化。 应用：可防止螺丝的松脱并同时可固定圆柱型零件，防止泄漏。件上螺丝的装配。

3MRITELOK PR系列塑料和橡胶瞬间胶专用于困难连接的材质，具有良好的性能，如：橡胶、塑料、金属和其他材料，EPDN、PVC、ABS、尼龙和碳氟化合物更佳。

3MRITE-LOK表面敏感型瞬干胶
1、粘结粗糙、多孔、受污染的及酸性的物质、包括木材、硬纸板、薄木片、织物、软木、纤维、业余爱好品、定制珠宝、皮革等等。
2、在低湿度下可快速固化
3、可以粘合其他氰基丙烯酸酯胶黏剂无法粘结的表面。

快干膠HT10高溫型粘合劑PR系列橡膠和塑料膠粘劑LS5、MC系列金屬粘接用膠粘劑SI系列表面敏感型膠粘劑EC系列一般用途膠粘劑XF100、SF系列超快固化膠粘劑LO系列低白化、低氣味膠粘劑RT300B/350B/W橡膠增韌型膠粘劑PR851柔性膠粘劑AC系列快干膠用底涂劑、活化劑、除膠劑

3MRITE-LOK瞬干胶系列广泛应用于塑料，橡胶，金属粘接。RITE-LOK瞬干胶系列品种众多，应用范围广泛。

型号:3M PR100
规格:20ML/瓶
包装:10瓶/箱

苏州专新电子材料有限公司

电话：0512-66582681  66582682

传真：0512-66582684