SDPL-50半导体侧面泵浦激光

打标机配置单及技术参数

- 梅曼与同行业产品差异

|  | 深圳大族 | 武汉华工 | 天津梅曼 | 武汉新特 | 北京镭杰明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百级超净间 | √ | √ | √ | × | × |
| 智能保护系统 | √ | √ | √ | × | √ |
| 防误操作系统 | √ | √ | √ | × | × |
| 模块化 | √ | √ | √ | × | × |
| 关键部件进口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 光路密封 | √ | √ | √ | √ | √ |

- 超净间是生产高稳定性激光器的最基本条件，排除灰尘对激光器的影响，灰尘是造成激光器损坏的最主要原因。

- 智能保护系统：对整机进行全面保护，防止在缺水、断电、非正规操作等情况下造成设备损坏和工程事故。

- 防误操作系统：所有参数均通过软件调节，操作中无需触碰任何开关和旋钮。避免因操作错误造成对机器的损坏。

- 模块化：梅曼设备严格模块化，大大缩短设备升级及维护时间。

梅曼时刻以客户利益为重，产品质量精确到细节，整机配置、性能及稳定性与大族公司一致。

- 机型特点

半导体泵浦激光打标机作为激光打标机系列机型的中高端产品，具有最高的性价比。

- 耗材

无需耗材，可以大大节省打标费用，获得更好的打标效果。

- 打标速度及加工质量

  - 加工速度快，对于单线无填充3mm字符每分钟>8000个。

  - 打标线条精细，最小字符<0.5mm，字符由雕刻范围决定。

  - 非接触式打标，对非激光照射部位没有影响或影响极小。高能量激光束的能量及其移动速度均可调，因此可以实现多种加工的目的。

- 设备稳定性及设备集成

  - 设备可靠性高、稳定性强：专业的激光谐振腔设计，保证得到最大的出光效率和最好的激光模式，同时降低对周围环境的依赖性。

  - 维护量低：独特的电路保护系统，大大减少误操作情况下导致设备损坏。整机所需维护仅为定期更换水和滤芯，操作简单，可自行维护。

  - 本机可连续24小时工作，整机寿命>10000小时，整机保修一年。

  - 采用全模块化设计：各模块具有相应独立的运行空间，相互连接简单、直接，极易与数控系统配合，可安装在流水线上，对复杂工件进行加工。

- 操作

  - 操作简单，独有的控制系统，只需操作3个开关，即可实现打标，并能调节打标效果，同时减少因误操作导致机器损坏。

  - 软件控制系统以WINDOWS XP为操作平台，全中文界面，可兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP等多种文件输出。

- 适用材料和行业应用

可雕刻金属及多种非金属材料。更适合应用于一些要求更精细、精度更高的场合。

适用材料包括：普通金属及合金（铁、铜、铝、镁、锌等所有金属），稀有金属及合金（金、银、钛），金属氧化物（各种金属氧化物均可），特殊表面处理（磷化、铝阳极化、电镀表面），ABS料（电器用品外壳，日用品），油墨（透光按键、印刷制品），环氧树脂（电子元件的封装、绝缘层）。

- 设备配置（重要零部件）

| 配置零部件名称 | 型号规格 |
| --- | --- |
| 扫描振镜系统 | 世纪桑尼高速扫描振镜 |
| 声光Q开关 | 美国NEOS |
| 泵浦模块 | 美国Nlight半导体芯片组 |
| 激光晶体 | 美国贰陆 |
| 激光全反镜 | 美国贰陆 |
| 激光输出镜 | 美国贰陆 |
| 场镜 | 美国贰陆F=160mm |
| 控制电脑 | PC电脑 |
| 控制软件 | 金橙子打标软件 |
| 冷却系统 | 中国高精度恒温风冷式冷水机 |

- 激光打标机性能表

| 激光器参数 | 激光输出功率 | 50W |
| --- | --- | --- |
|  | 激光波长 | 1064nm |
|  | 光束质量M2 | ＜8 |
|  | 激光重复频率 | ≤50kHz |
|  | 泵浦源 | 半导体 |
|  | 冷却方式 | 水冷 |
|  | 定位指示 | LD 红光，波长 650nm |
| 打标性能 | 雕刻线速 | ≤7000mm/s |
|  | 雕刻深度 | ≤1mm |
|  | 最小线宽 | 0.2mm |
|  | 最小字符 | 0.5mm |
|  | 重复精度 | ±0.003mm |
|  | 标准雕刻范围 | 110mm×110mm |
|  | 选配雕刻范围 | 50mm×50mm / 110mm×110mm / 300mm×300mm |
| 控制系统 | 控制电脑 | CPU:AMD/酷睿2 内存:1G 硬盘:250G 显示器:19”液晶 |
|  | 软件系统 | WINXP + 专用打标软件 |
|  | 自动编码 | 支持打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等 |
|  | 支持条码 | CODE39,EAN标准码,CODE128,EAN缩短码, EAN_128条码,39 码,DataMatrix,PDF417等 |
|  | 支持字符类型 | 用户字体、宋体、楷体、隶书、仿宋、黑体等汉字和英文字体、Truetype 字体等 |
|  | 工作台行程 | X轴：185mm Y轴：145mm Z轴：400mm |
| 其他指标 | 电力需求 | AC220V/50Hz |
|  | 整机功率 | 1.5KW |
|  | 使用环境 | 洁净无尘，无震源，15℃-28℃，湿度5%-75% |
|  | 重量 | 130kg |
|  | 占地面积 | 1300mmX1000mm |

天津梅曼激光技术有限公司
孙冰  市场部经理
地址：天津南开区科研西路12号，

科技创业服务中心270室
电话：022-87894207
传真：022-87894217
手机：13636260260

15522841742
邮箱：sales@maimanlaser.com
网址：www.maimanlaser.com