HG-3型砂浆喷涂机

HG-3型砂浆喷涂机主要用于建筑内外墙体表面商品混合砂浆、腻子粉、耐火材料的喷涂及压力灌浆。工作原理，把水泥或类似水泥制品加入喂料机， ，拌和好浆料在螺杆泵的作用下，被加压连续排出，并沿管道向前输送，到达喷嘴时引入压风，浆料在风力的作用下形成射流，并喷射到墙体表面上。

技术参数：

1.额定排量 30 L/min

2.额定工作压力 3 MPa

3.机器总功率 8.5 kw

4.主电机 3 phase,380 volt,5.5 kw

5.螺杆转速 380 rpm

6.空压机排量 250 L/min

7.水泵排量 700 L/h

8.最大输送距离 50 m

9.料斗容积 120 L

10.上料高度 1000 mm

11.输送管内径 25/32 mm

12.气管内径 13 mm

13.外形尺寸 1240×680×1550 mm

14.重量 380 kg

本厂生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂150立方米面积。人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密度低，我公司推出的喷涂设备流量大，压力高，克服了上述缺陷，砂浆密度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦。一机多用，能喷涂砂浆、防水涂料、耐火材料，不受地区和环境条件及喷涂面形状的影响。

本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。

网 址：http://www.haogongjx.com/

Email：Haogongjx@163.com