产品型号： CXT-YZ980

技术参数： 1、设备简介智能一字闸是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，与翼闸类似，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

详细介绍：

分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道

2、主要功能及特点
    2.1标准产品功能特点：
    1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
    2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
    3)机械结构、感应双重防夹功能，在一字棍复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
    4）声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
    5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，一字棍自动锁死；
    6）一字棍同步功能；
    7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
    8）断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
    9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
    10）可单向或双向控制人员进出；
    11）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

12）常开 常闭通过按钮可调；
    2.2可扩展功能：
    1）计数功能；
    2）机箱加长、外型可订做。
    
    3、主要结构和配置(按单通道为标准)
    ◇标准机箱 1个
    ◇一字棍 1根
    ◇主控制板 1块
    ◇变压器 1个
    ◇电机 1个
    ◇机芯及传动部分 1套
    ◇红外对射 3对
    ◇方向指示板 1块
    
    4、标准技术参数
    ◇机箱尺寸： 600长*235宽*1000高（MM）
    ◇标准一字棍长：300mm、可选范围：250-500mm
    ◇重量： 90Kg
   ◇机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢

- 电源电压： AC220±10% V,50HZ

驱动电机： 直流有刷电机（24V）
    ◇输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
    ◇正常使用寿命：500万次
    ◇通信接口： RS485标准
    ◇LED指示灯：1个
    ◇读卡窗： 2个
    ◇检修口:2个
    ◇通行速度：30-40人/分钟
    ◇闸门开、关时间： 1秒
    ◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒
    ◇出现故障后的自动复位时间：10秒
    ◇工作环境：
    室内、室外（阴棚）
    温度：-10℃—— 50℃
    相对湿度：≤90%，不凝露