施工升降机安全操作规程

1、施工升降机安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用，升降机必须由持证的专业司机操作。 2、升降机底笼周围2.5M范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠。 3、升降机每班首次运行时，应空载及满载试运行，将升降机笼升离地面1M左右停车、检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行。 4、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持其灵敏度可靠。 5、升降机笼乘人载物时应使荷载均匀分布，严禁超载使用，严格控制载运重量。 6、升降机运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮，严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 7、多层施工交叉作业同时使用升降机时，要明确联络信号。风力达6级以上应停止使用升降机、并将升降机降到底层。 8、各停靠层通道口处应安装栏杆或安全门，其它周边各处应用栏杆和立网等材料封闭。 9、当升降机未切断总源开关前，司机不能离开操作岗位。作业完后、将升降机降到底层，各控制开关扳至零位，切断电源，锁好闸箱门和升降机门。