# 深圳市雷晟科技发展有限公司

# 防雷产品主要参数

联系人：彭竹 13410232565   QQ：1710963979      公司网址： http://www.szreson..com

电话：0755-83559017-107     传真：0755-83261075

# 1、信号防器参数

单路/12路/16路视频信号防雷器 CoaxB-CCTV/12,CoaxB-CCTV/16

产品介绍

RESON CoaxB-CCTV，CoaxB-CCTV/12，CoaxB-CCTV/16视频信号防雷器（SPD）主要用于50Ω,75Ω和93Ω同轴视频信号,有线电视传输,电子监控系统设备（监控系统视频线、矩阵BNC接口、光端机BNC接口、摄像机BNC接口）的雷电浪涌防护。能防止以上各类系统设备被雷击或工业噪声等产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。

功能特点

通流容量大，残压极低。

10KA 8/20μs脉冲电流吸收，N/F10/BNC FM/FF高频传输。

两级防雷保护，快速反应，微插入损耗。

产品类别

| 产品型号 | 典型应用系统 |
| --- | --- |
| CoaxB-CCTV | 单路视频信号 |
| CoaxB-CCTV/12 | 12路视频信号 |
| CoaxB-CCTV/16 | 16路视频信号 |

技术参数

| 名称 | 视频信号防雷器 |
| --- | --- |
| 型号 | CoaxB-CCTV | CoaxB-CCTV/12 | CoaxB-CCTV/16 |
| 额定电压 （最大持续操作电压） Uc | 15V |
| 标称通流容量 （8/20μs） In | 5KA |
| 最大通流容量（8/20μs）Imax | 10KA |
| 1KV/μs时 电压保护级别 Up | ≤90V |
| 响应时间 Ta | ≤10ns |
| 典型适用系统 | 有线电视,卫星,监控信号 |
| 插入损耗 Ae | ≤ 0.3dB |
| 最大容许功率 | 300W |
| 工作温区 | -25℃/+85℃ |
| 适用传输阻抗R | 50/75/93Ω |
| 尺寸大小 | 63*25*25mm | 321*221*44mm | 321*221*44mm |
| 接口形式 | BNC F/F | BNC 12口 | BNC 16口 |
| 外壳材料 | 铝合金材料 | 钢材 |
| 结构设计 | 整体式 | 19’机架式 |

产品安装：

1、本产品安装于视频信号通道和被保护设备之间，输出端与被保护设备相连。

2、所有接线必须牢固及可靠电气联接。

3、防雷接地应符合防雷规范要求，接地线尽量做到短而直，且接地电阻应小于10Ω。接地线≥2.5mm

实物接线图