反击破碎机

该反击破碎机是云南昆明昆鼎重机有限公司吸取国内外先进技术，研制的新一代破碎机，能处理边长100～500毫米，抗压强度不超过350兆帕的各种物料，如：玄武岩、花岗岩、河卵石、石灰石、砼等。反击破碎机的用途：昆明重机系列反击破碎机广泛应用于矿山、砂石场、水电、高速公路、铁路、化工、建材等行业硬质石料的破碎。具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒、可选择性破碎等优点。

反击破碎机性能特点:

1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高，块度大、产品石粉少；

2.反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；

3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量；

4.高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；

5.无键连接，检修方便，独特的反击衬板；

6.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高；

7.三腔破碎区，转子体采用无键锥套连接，高效耐磨板锤，独特的齿形反击衬板，破碎效率高。

反击破碎机工作原理：

反击破碎机是一种利用高速冲击原理，使物料沿结晶界限和纹理脆弱地方破碎的高生产效率的破碎设备。云南破碎机专业厂商昆明昆鼎重机有限公司致力于为用户提供破碎机技术咨询服务、破碎机选型配套、破碎机安装调试、破碎机售后维修等专业化的服务。

更多反击破碎机的规格型号及技术参数等，请访问http://www.cnkdzj.com查阅或拨打0871-8103999咨询！