吊篮新旧型对比的不同分析

引随着国内高层建筑的大量兴建，城市环境美化要求的提高，高空作业电动吊篮普及迅速。在国外发达国家，推广使用高处作业电动吊篮已有40年历史，技术先进，质量可靠，使用安全。我国从八十年代开始参照国外技术，进行国产化设计，逐步投入批量化生产。建筑外墙装饰是一项繁重的综合性工程，施工量大，工期长，使用劳动力多，经济效益低。
传统的施工方法有：
 a、采用简易建筑吊篮施工。从建筑物顶部悬挂钢丝绳，配置吊船，上下移动用手搬葫芦，机具简陋，使用不便，无安全保障，劳动强度大，效率低。
 b、沿建筑物立面搭设脚手架。此方法费工、费时，占地面积大，需要钢材多，价格高，运输量大。高空吊篮的使用克服了上述施工存在的缺点，安装方便，电动升降，作业效率高，占地面积小，配置有工作绳和安全绳，使用安全可靠，适合各种复杂施工环境。如建筑物外墙施工作业和维修装饰作业。在大城市高层建筑、楼房密集区的施工作业，住宅小区的维修粉刷，更能显示其经济、方便、安全、高效的优越性。

建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定

第一条 为进一步加强本市建筑施工高处作业吊篮(以下简称“吊篮”)的安全监督管理，规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为，防止和减少吊篮生产安全事故的发生，保障人民生命财产安全，特制定本规定。 
第二条 本市行政区域内建设工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理，适用本规定。 
第三条 北京市住房和城乡建设委员会负责全市吊篮的管理工作。区县建设委员会负责对本行政区域内吊篮实施具体监督管理。 
第四条 吊篮的出租单位依法取得营业执照后，方可对外出租。 
出租吊篮时，出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议，明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确每月保养的具体时间以及使用单位不得转租吊篮等内容。 
第五条 出租或使用的吊篮应当具有产品合格证和产品型式检验报告，严禁使用不合格产品。 
严禁使用钢管等材料自行制作的吊篮。 
第六条 存在下列情况之一的吊篮，不得出租、使用： 
(一)属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的； 
(二)超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的； 
(三)经检验达不到国家和行业安全技术标准规定的； 
(四)没有齐全有效的安全保护装置的。 
第七条 吊篮的出租单位以及自购吊篮的使用单位(以下简称“产权单位”)应当履行下列安全生产管理职责： 
(一)建立、健全吊篮的安全技术档案，制定安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程； 
(二)配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置； 
(三)负责对吊篮进行日常检查、定期检查和维修保养，确保吊篮的状况完好，其安全性能符合国家、行业及本市有关标准规范的要求； 
(四)对本单位职工进行安全生产教育，并配备齐全、有效的安全防护用品。 
第八条 吊篮的安装和拆卸(包括二次移位)工作应当由产权单位负责。严禁使用单位擅自安装、拆卸吊篮。 
吊篮安装、拆卸(包括二次移位)前，产权单位应当制定安装、拆卸专项方案，并报使用单位、总承包单位和监理单位审查，同时应对安装工人进行安全技术交底。施工总承包单位应当确保施工现场达到吊篮安装、拆卸所需的车辆进出场条件，并提供临时用电电源。 
吊篮安装和拆卸作业时，产权单位应设置警戒区，指派专人负责统一指挥和监督，禁止无关人员进入。 
从事吊篮安装、拆卸的人员(搬运人员除外)应持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》，方可上岗作业。 
第九条 安装单位在吊篮安装完成并自验合格后，报使用单位、总承包单位。总承包单位组织产权单位、使用单位、监理单位进行验收，并填写《施工机械检查验收表》(表AQ-C9-2)。吊篮经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。 
停用5日以上的吊篮使用前，应当按照以上程序重新进行验收，验收合格后方可重新启用。 
第十条 使用单位应当履行下列安全生产管理职责： 
(一)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对吊篮采取相应的安全防护措施； 
(二)督促产权单位对吊篮进行检查和维修保养； 
(三)审查出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证及产品型式检验报告，审查安装、拆卸专项施工方案，审查操作人员的培训证明，审查安装、拆卸人员的资格证书。 
第十一条 施工总承包单位应当履行下列安全生产管理职责： 
(一)审查出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证及产品型式检验报告，审查安装、拆卸专项施工方案，审查操作人员的培训证明，审查安装、拆卸人员的资格证书； 
(二)组织产权单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收； 
(三)监督使用单位对吊篮做好安全防护措施，督促产权单位对吊篮进行检查和维修保养； 
(四)派人对现场进行巡查，发现问题立即整改或要求相关单位整改。 
第十二条 对于使用吊篮的每个施工现场，产权单位均应派驻专业人员负责设备的维修保养和检查工作，确保吊篮的安全技术性能和安全装置符合标准、规范及有关规定的要求。 
每班作业前，产权单位的专业人员应对吊篮进行一次全面检查，检查合格后方可进行作业。 
第十三条 产权单位应对吊篮操作人员进行吊篮理论知识、安全操作技能的培训。操作人员经考核合格并取得有效的证明后方可操作吊篮。 
第十四条 施工作业时，严禁超过吊篮的额定载荷。作业时，吊篮下方严禁站人，严禁交叉作业。 
第十五条 操作人员在作业中应当严格执行有关规定、标准规范、操作规程及产品说明书的要求，严禁违章操作。 
第十六条 操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 
在每班作业前，操作人员应当对吊篮进行检查，发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即处理，排除事故隐患或不安全因素后，方可使用吊篮。 
第十七条 吊篮出现故障或者发生异常情况时，操作人员应当立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。 
第十八条 吊篮的安全锁，必须按照国家标准或规范的规定，送具有相应资质的检测机构或生产厂家校验，合格后方可使用。校验的有效期限不大于1年。 
校验标识应粘贴在安全锁的明显位置处，同时应在安全管理资料中存档。 
第十九条 吊篮上的操作人员应当配备独立于悬吊平台的安全绳及安全带或其它安全装置。 
安全绳应当固定于有足够强度的建筑物结构上。严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。 
第二十条 有架空输电线场所，吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果条件限制，应当与有关部门协商，并采取安全防护措施后方可使用吊篮。 
第二十一条 利用吊篮进行电焊作业时，严禁用吊篮做电焊接线回路。吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。 
第二十二条 严禁将吊篮用作垂直运输设备。严禁作业人员从窗口上、下吊篮(首层除外)。 
第二十三条 维修和拆卸吊篮时，应先切断电源，并在显著位置设置“维修禁用”和“拆除禁用”的警示牌，并指派专人值守。 
第二十四条 监理单位应当监督检查吊篮的使用情况，发现存在事故隐患的，应当要求相关单位整改。拒不整改的，及时向建设单位报告。 
第二十五条 市和区县建设行政主管部门采取巡回抽查方式对吊篮的安装、使用情况进行监督。 
发现安全隐患时，市和区县建设行政主管部门应当要求责任单位进行整改；施工单位对建设工程施工现场隐患不采取措施予以消除的，依据《北京市建设工程施工现场管理办法》处以1000元以上3万元以下的罚款，并依据市住房城乡建设委《北京市建筑施工企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》，对相关责任单位和责任人员进行记分。造成安全事故的，依法追