VGA光发射机

VGA光接收机

VGA光端机有单模和多模两个系列产品。VGA光端机由发射机和接收机两部分组成，使用4根光纤传输1路VGA信号，最大传输距离单摸20km,多模0.55km。主要用于大型显示系统中计算机图像的长距离传输。发射机输入为1路VGA信号，1路监视输出，可用于连接本地监视器。输出为4路LC光纤接口，分别为R、G、B、CK（R G B为红绿蓝三基色，CK为时钟信号）。接收机的输入为4路LC光纤接口，分别为R、G、B、CK。有1路VGA输出输出，1路DVI输出，两路可同时输出。在进行系统连接时，必须将收发两端的光纤接口R、G、B、CK对应连接，不可交叉连接，否则将无法传输信号。

VGA光纤传输系统采用了先进的数字处理和传输技术，信号以数字形式在光纤中传输。发射机将模拟VGA信号转换为数字信号，再通过光电转换，变为光信号，经光纤传输。接收机将光信号转换为数字电信号，再通过转换电路将数字信号转换为模拟VGA信号。系统可兼容VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA模式信号。在发射机和接收机内均有计算机系统，可对信号源进行自动检跟踪，并调整设备的有关工作参数，使之与输入信号匹配。

VGA信号光纤传输系统与传统的模拟信号电缆传输方式比较，在以下方面具有明显的优势。

第一． VGA信号远距离高质量传输。由于采用数字化光纤传输方式，彻底消除了模拟信号在电缆中长距 离传输产生的信号模糊和拖尾现象。信号传输基本达到无损失，图象清晰再现。

第二．发射器和接收器无电气连接，实现了完全电隔离，因此可彻底消除地线干扰。

第三．光信号易于屏蔽，无电磁辐射，保密性好。

■  技术性能与指标

1、发射机性能指标

输入接口 -------------------------------- 1路HD15F（VGA）

监视输出 -------------------------------- 1路HD15F（VGA）

光输出接口 -------------------------------4路LC（RGB CK）

光纤类型 ---------------------------------单模(1310nm) 、 多模（850nm）

信号传输制式 ------------------------------数字信号

电    源 --------------------------------- AC 85-265V自适应

体    积 --------------------------------- 183mm X 154mm X 30mm

功    耗 --------------------------------- 3W

2、接收性能指标

光输入接口 ------------------------------- 4路LC（RGB CK）

光纤类型 ---------------------------------单模(1310nm) 、 多模（850nm）

输出接口 --------------------------------1路HD15F（VGA），1路DVI， 可同时输出

信号传输制式 ------------------------------数字信号

电    源 --------------------------------- AC 85-265V自适应

体    积 --------------------------------- 183mm X 154mm X 30mm

功    耗 --------------------------------- 3W

3、支持显示模式 -------------------------VGA/XGA/SXGA/UXGA

4、传输距离 -----------------------------单模20km/多模0.55km

应用场合：

多媒体系统/大屏监控/大型超市/城市广场

网上搜索关键词：四芯VGA光端机  ，四纤VGA光端机