专用餐车

| 数据参数表 |
| --- |
| 型号 | KRGD11 |
| 通用技术参数 |  |
| 乘坐数量 | 2人 |
| 外型尺寸（长） (mm) | 4480 |
| 外型尺寸（宽） (mm) | 1465 |
| 外型尺寸（高） (mm) | 2050 |
| 轴距 (mm) | 2800 |
| 前轮距 (mm) | 1220 |
| 后轮距 (mm) | 1200 |
| 最小转弯半径 (m) | 4．5 |
| 最小离地间隙 (mm) | 130 |
| 最高车速 (km/h) | 26 |
| 整备质量 (kg) | 970 |
| 最大总质量 (kg) | 1800 |
| 最大爬坡度 (%) | 20 |
| 驻车能力 (%) | 20 |
| 电机额定功率 (kw) | 4 |
| 制动距离（满载、20km/h） (m) | ≤5 |
| 系统电压 (V) | 48 |
| 电池容量 (Ah) | 225 |
| 一次充电时间 (h) | 8-10 |
| 一次充电续驶里程 (km) | ≥80 |
| 电池数量 (个) | 8个 |