钢管脚手架搭设要求及规范

- 架子队伍负责本队伍工人的人身安全和工伤经济责任。架子工必须持有效证件上岗。

- 使用钢管规格要求是Φ48×3.5。

- 外立杆与外大横杆要求使用刷新钢管（防锈红丹漆）。

- 间距要求（中对中）：外立杆间距为1.5m，外立杆与内立杆间距为0.8m，内立杆离墙0.2-0.25m，四边钢管探头不能超过0.2m。

- 剪刀撑要求双色刷新钢管。

- 要求使用合格的新安全网，安全网要求按孔绑扎，挂设要严密，不能有缝隙。

- 首层上下起步大横杆与首层楼面平；左右起步立杆离井架架体外侧15cm。

- 首层脚手板必须全部密封，满铺脚手板，上铺安全平网；小横杆离主体要求5cm左右；内立杆与主体之间的缝隙要铺设泥竹并绑扎牢固。此后每隔两层铺设一道脚手板。

- 脚手板要牢固，要求使用竹串板或钢筋铁耙并四边绑扎牢固。使用竹串板时，纵距1.5m中间要安装一条承重小横杆。使用钢筋铁耙时，横距0.8m中间要安装一条大横杆。

- 首层必须验收合格后，才能继续搭设。此后每三层验收一次。

- 主管部门检查时要求架子队伍负责任必须参加检查，要求整改的问题要求三天内整改完毕。

- 每两层楼的安全网外要挂设一道标志线。

- 脚手架基础要硬化处理，垫板要整齐。

- 拉墙件要求每三跨预埋钢管拉结点，必须刚性拉结。

- 外大横杆内空1.75m才能安全网挂设拉紧没有缝。

- 其他事项按规范安装。