兰州义鑫电子科技，专业制作安装 维修 维护为一体，专业从事LED电子显示屏、LED显示屏、LED大屏幕、城市广场显示屏、LED户外广告工程显示屏制作安装及维修。

常见故障维修：

| 故障现象 | 故障原因 | 故障分析处理 |
| --- | --- | --- |
| 一单元板不亮 | 1、5V电源没有 2、数据线松动或数据线坏 | 1、检查电源到单元板的电源线是否松动打紧螺丝 2、压紧数据夹头使之与插座接触良好交换数据线 |
| 整屏不亮 | 1、屏体交线电没有 2、主接卡绿灯不闪烁 3、网线松动或者网线坏掉4、控制卡被烧毁 | 1、检查电源开关是否打开 2重新设置显示属性 3、重新插网线或重新压水晶头4、更换控制卡 |
| 单个箱体不亮 | 1、检查接收卡绿灯闪不闪烁2、接收卡电源没到或电源偏低 3、转接板与转接卡接触不好 | 1、原换接收卡 2、检查电源线有没有松动打紧螺丝调电源电位使用电压5V左右 3、压紧转接板使之接触良好 |
| 整屏闪烁 | 1、网线接触不好 2、网线连接顺序不对 3、控制卡电源不稳 | 1、重新压水晶头 2、重新按照B进A出的顺序连接 3、更换电源或控制卡 |
| 亮度不自动调整 | 光敏电阻坏 自动亮度控制设置有误 控制卡死机 | 交换光敏电阻 重新设置 激活控制卡或更换控制卡 |
| 播放视频不流畅 | 视频文件制作处理不好 电脑配量太低 | 重新制作视频文件 换台较好的电脑 |
| 一行单元板不亮 | 数据线松动或坏掉 前低模组输出有问题 从不亮第一块单元板输入有问题 | 压紧数据夹头使之与插座接触良好交换数据线 用备用单元板替换或与工程公司售后服务部联系 |
| 几块单元板偏色 | 电源线松动 电源输出功率不够 | 拧紧螺丝 更换电源 |
| 屏体中间信号中断 | 网线松动 接收卡坏 接收卡电源没到5V | 重新插网线 更换控制卡 更换电源或检查电源线有无脱落 |
| 通讯不正常 | 1、232数据线是否连接 2、232数据线坏 3、电脑主板232串口坏 | 1、更换232数据串口线 2、维修或另加串口卡 3、更换控制卡 |