其实这两个东西就足够啦!

•  【正装还是倒装天线】 
对于正馈大天线来讲就没有这些内容了，您只需用上面软件计算出来的参数直接调就可以了，但是偏馈小锅下面的内容您必须要看了。 
•  正装偏馈


例如：中卫 S60 的长轴 = 63CM ，角度差的测定稍麻烦一点，办法如下：用该天线准确对准某颗星，注意仰角必须精调至最佳，用铅垂线和直尺测量出这时的后倾量，利用以上公式可以解出“角度差”，例如，中卫 S60 角度差 =24.3 度。这样以后你不论在何地也不论要调那颗星，只要事先获得“卫星仰角”前提下，都可以很快用该公式计算出决

定仰角的后倾量，卫星仰角有许多途径可以获得，这里不再赘述。
也就是说正装天线调仰角的时候要再软件计算出来的角度上减去 20 度（ 75CM 天线），比如我的地区收 76.5 的时候软件计算的仰角是 28 度，在安装调试的时候应该调成 8 度。通过这个图形，您基本上对正馈和偏馈的区别也了解了吧!

•  倒装偏馈


为什么要有倒装呢？您没有发现吗？倒装的时候天线仰角很大吗，实际上是在软件计算出来的角度上面要加上 20 度，比如计算是 28 度的仰角，这样在调星的时候就需要 48 拉。 
这么做倒装和正装有区别吗？当然有了，通过刚才 8 度和 48 度的比较，应该发现用处了吧，比如您安装地点前面有障碍物的话，倒装就是很好的选择啊。通过比较接收效果没有差别的。 
至于侧装，呵呵我等初烧搞那么复杂做什么啊！实际上，我也不知道呢。 

•  【如何调极化角】 
在刚才咱们软件所计算出来的仰角和方位角，我想您一定都明白了，还有一个很重要的就是极化角，这个调不准确的话，节目质量可会受到很大影响啊， KU 极化还好一点，可以 C 极化调不好的话，那可就麻烦了，您可能根本就调不出节目来啊，我可有体会。 

先说 KU 高频头上都有一个标志， KU 高频头标志向上就是零度位置，或者是 F 头指向右下 45 度的时候是 0 度，逆时针旋转为负，顺时针旋转为正（参考下面图形）

那么 C 头呢？ C 头的极化角看头上的 0 刻度，大多高频头 0 刻度水平的时候为 0 度（也有不一样的，有垂直是 0 度的），比如我们就让 0 刻度指向东吧为 0 ，然后顺时针为正、逆时针为负，呵呵无论向哪个方向关键是灵活运用。 

注意：偏馈无论正装还是倒装极化角调整是一样的.
卫星电视发烧友初烧手册【第二部分】

作者：  出处：卫星电视情报站  更新时间： 2008年07月23日

想必您的天线和机器已经到了吧，哈哈，终于可以去调拉！先别着急，看看接收机说明书，看看如何寻星，不同机器的寻星菜单位置可是不一样的啊，有点很方便，有的可就不一定好找拉。 一定要按照说明收把机器参数设置好 ! 

调星应该注意的内容： 
1 、一定要先调好天线仰角
2 、然后找到正南后，找到大致方位角来回慢慢调整（切记不要着急） 
3 、根据信号强度，先强后弱来调整。 

  寻星时频道选择也很重要，首先选择信号强度较高的频道，如 76.5 度星的 12730V30000 粗调便于确定天线大致位置。然后选择信号最弱的频道，如 76.5 度星的 12642H21500 一组，细调三个角度以尽可能收到更多的节目，并确保收视效果。 

4 、反复调整天线的方位和仰角，直到信号质量最好。然后慢慢调极化角。 

论坛上好多网友说收不到节目，不外乎注意如下几点即可： 
1 、仰角一定要先调好。  ( 正装偏馈中卫天线 要用寻星计算程序计算出来的 仰角减去 24.05 度 ， 0.6 0.75 米 的天线都一样，具体测试仰角位置见下图 ) 
2 、扳动天线偏角时要慢。 ( 一定要一个人边看电视边调 ) 
3 、极化角  
4 、设备正常！！！ 
如果没有问题的话，这么做基本大功告成，回家参考说明书和网上节目参数，加入节目欣赏去吧。





•  【安装经验】 
•  室外安装 
想必您的天线已经安装上了吧，精彩的节目也欣赏上了，有没有对自己安装的地点不满意，这章我们主要对安装的方法和位置介绍下方法。目的是什么呢？无非是自己绝的满意，或者可以逃避些大家都知道的事情，呵呵。  

首先如果您把天线装在平房的院子里面，正馈天线可以用正切三角函数算算有没有信号被遮挡，如果有的话，那只有垫高天线拉。如果是中卫偏馈的话，由于仰角要减去 24 度左右，那么大部分我想信号要被遮挡，方法呢？可以增加天线的高度，实际更好的方法我们可以倒装天线啊，这样仰角不就增大了吧，而且天线不必安装很好 --- 隐蔽啊。 

安装在楼顶的话要求尽量安装在楼顶的中央，这样下面的人一般是发现不了的，还有就是采用倒装偏馈也可以降低天线高度啊，下面的人都是看不见的啊。 

不过如果您的建筑在附近不是最高的，比如是 5 层的居民楼的话，您安装在本楼的楼顶，那么其他楼 3 、 4 、 5 层的用户是都可以看的到啊。怎么办呢？准备些很大塑料袋。把它罩起来，还可以防雨哦。曾经看到些搞笑的方法，比如把天线漆成迷彩色写上 “ 军事天线 ” 。还有在天线漆上 “ 小灵通 ” 、 “ 中国电信 ” 等。 

•  阳台安装 
是不是还不满意，想安装在阳台里面更隐蔽些吗？好啊，看看下面这些图片 ( 下面图片中的支架制作简单，缺点是上下调节不方便，不是太牢固，建议使用前面提到的室内三角支架 ) ，不过您要是安装到阳台里面的话，首先应该是天线尺寸一定要够大，虽然在阳台里面安装，透明玻璃对信号遮挡比较少 ( 双层玻璃影响大一些 ) ，但是金属的窗户框对信号的阻挡可是相当严重的啊，强信号能下来，弱信号可是不一定能够下来的啊。在阳台里面安装技术要求更重要，大家可以观察一下，卫星信号如果要全部照到阳台内的话，天线应该安装在什么地方，是提高还是降低天线位置，倒装还是正装灵活运用，重要一点就是要天线的抛物面最大限度的接收外面来的信号。 

还有封阳台的材料中如果有金属网的话，呵呵我想您还上慎重考虑阳台外安装，估计成功的可能非常小啊，我朋友想在阳台安装都要把阳台小扇窗户打掉换成大块玻璃呢。还有在阳台安装的时候要看看您阳台够不够宽度啊，呵呵否则您的馈源杆（那个放高频头的）可没有地方放啊。 





•  室内安装 
如果阳台安装您不喜欢的话，可以安装在室内






  
这样安装很不错啊，非常安全，如果您喜欢调星的话，还可以谁时调整锅的方向，看不同卫星节目啊，这种安装同样注意防止信号衰减要把天线安装在大块玻璃的后面。 

至于固定形式，那就多种多样了，上面有固定在室内窗台的，，或者自己做个支架放在上面，可以放在窗台上，或者放在桌子上面。更有我曾经看到有烧友把锅“种”在花盆里面固定啊，当然，根据您的具体情况采用具体的固定形式。自己多开动脑筋拉。

顶端 Posted: 2007-12-05 11:28 | [楼 主]

小 中 大 引用 推荐 编辑 举报 只看 复制

•  锅头分离 
高频头与锅分离：  如果你觉得天线太占地方，可把高频头与锅分离，把高频头装在窗外，让锅贴近窗户，以节省空间。具体方法是，打开窗户，移动支架让锅尽量靠近窗口，留出窗帘的空隙，调整信号到最佳位置，量出高频头距窗台的高度和到两边标记点的距离，在窗台上打孔，然后用扁铁或木料等材料固定高频头即可。 当然此法我估计难度很大啊，信号的焦点一定要找好啊



•  室外窗台安装 
窗台安装：不使用原来的支架，制作一个 L 型的支架，在窗台上打两个孔，用膨胀螺丝固定。天线固定在一根 20 公分 左右长度的管子上，收视时把天线套入支架的立柱管子，调好方位，拧紧螺丝固定，使用比较方便、灵活。 

如果您不嫌麻烦，留个支架在外面，天线随时都可以挪到屋里了，不过为便于寻星，您一定要作好标记，下次使用的时候可以非常省事的把它拿出去，放在上面就可以了，这么做的目的您当然可以理解拉，很  安全啊，尤其是白天您上班不看的时候收起来，晚上看的时候拿出来，呵呵，高招！

•  【效馈源使用篇】 
普通 C 头都是自带一个馈源盘，就固定 C 头的那个三两圈的盘盘， KU 头呢都是馈源一体化的，馈源的作用就是更多的收集从天线反射回来的信号，以保证更清晰的收看。 

那么为什么出现了高效溃源呢？比如您无法安装大个头的正馈天线，想在偏馈小天线上面收看只有正馈大天线才能收看的 C 段节目的话，那么就可以借助这个东西拉，它能把偏馈小天线信号更好的收集到您的 C 段高频头上，和这个东西配套的还需要个偏馈天线用的夹具，这些东西价格都很便宜，是您收看 C 段节目的一种良好的选择啊！ 

采用高效馈源收看 C 段节目的话，您首先考虑的是您所收看的卫星在您的地区场强是不是最高的，在有天线尺寸是不是够大，推荐至少用 90CM 的偏馈，否则会下不来节目，即使下来节目也是一部分强台。 

还有如果想用偏馈收 C 段节目的话，如果那个星上有 KU 段节目的话，建议先用 KU 头调出节目再换成 C 头 + 高效馈源由强到弱调您想看的星 
弄几张实际例子大家参考 

收看 88C 、 105.5C ，尤其是 105.5C 收的比较多，节目不错，信号强最好