# mhdd修复硬盘坏道 巧用HDDL和MHDD修复硬盘坏道

硬盘区分类：
固件区-----存储硬盘的固件信息。就是定义硬盘多少为工作区，分区表，芯片型号信息
工作区-----我们常常说的硬盘容量。实际上由于不可预知的错误，常规硬盘上的容量大于标记容量
保留区-----硬盘的原始容量—固件信息标记的工作区容量=保留区容量。用于替换使用过程中的坏道容量。

例：一个320G硬盘。实际工作区=300G左右；保留区=20G左右；固件区忽略不计。

硬盘坏道产生：
    硬盘坏道的产生可以分为两种情况：一是生产过程中产生的缺陷扇区，二是使用过程的产生的缺陷扇区，硬盘设计两个坏道表就是用于分别识别和处理硬盘的两种不同的坏道的。

P-list：我们一般称为工厂坏道表，严格来说应该称为永久坏道表或原始坏道表，它是用于记录工厂生产过程中产生的坏道的，坏道加入P-list不会影响硬盘的读写性能。我们简称为P表。

G-list：称为增长坏道表，用于记录硬盘使用过程中由于磁介质性能变弱而引起的坏道，并将坏扇区重定向到好扇区，坏道加入G-list对该扇区的读写速度是有影响的。简称为G表。

G表读取方式：正常硬盘去电脑城修复，使用的大多数是将逻辑或物理坏道添加到G-LIST表，就是将标记有G表标识的文件转移到硬盘原先的保留区。硬盘在工作的时候发现G表标志后，读取G表中信息然后转移到保留区读取原为G表标志原有的数据。由于保留区取于碟片内侧，磁头转移区域大，读取时间过长，所以我们说坏道加入G-list对该扇区的读写速度是有影响的。

P表读取方式：将逻辑或物理坏道标识为P，由于标识为P后，硬盘固件区把所有标为P的坏道在硬盘工作的时候直接跳过，不再进行检测。所以我们说P表方式为工厂模式，不影响硬盘读取速度。通常在添加到P表后的硬盘，需要进行一次低级格式化。
      


市面上的硬盘维修工具分类：

HDDL：免费的俄文软件。环境：纯DOS下运行。原理：自定义把超过读取时间的区域标记为G表坏道。当G表满后不能将G表转换为P表。

效率源：通过扫描把坏道添加到G表然后转移到P表。环境：DOS，XP

PC3000：俄罗斯软件。分收费PCI版本（软硬件，硬件为常常说的加密狗）和免费版本。原理：作为硬盘维修工具中的经典，世界上99%的硬盘生产厂家都把硬盘相关信息给了ACE公司。作为ACE公司拳头产品的PC3000，可修复99%的硬盘。同时通过工作模块进行不同硬盘的固件操作、G表转P表、伺服扫描模式等等。国内的所有硬盘修理软件都基于PC3000来编译。运行模式：XP。DOS
（现在有免费的DOS环境下运行的PC3000，除了没有伺服扫描外，其他工具一一可用）

MHDD：收费和免费版本。我们重点介绍免费版本---主要用于硬盘扫描使用。


说明:所有涉及到硬盘的操作,必须符合条件:把硬盘接在IDE接口上,硬盘跳线正确.
MHDD使用教程:
在YLMF GHOST版本的DOS工具箱里面都有..这里我们先学习下,后面我再将如何用U盘做硬盘维修工具启动盘.

我们在DOS工具箱里面,运行MHDD
X:\ MHDD
MHDD自动扫描所有IDE上的设备,如下:

选择我们需要维修的硬盘后,进入界面,按F4出现扫描

第一项:开始的LBA:        可自己填写
第2项:要结束的LBA:    同上
设置好后再按下F4,进入自动扫描:

大屏幕表示扫描发现的东西.右边表示扫描的结果.如果发现>150MS的坏道,和X,表示硬盘上有X物理坏道和>150MS逻辑坏道.然后我们退出MHDD.命令:ALT+X.
小技巧:可以在维修前用MHDD的命令:ERASE进行一次搽除.这样可以去掉部分逻辑坏道.

MHDD命令表:

MHDD命令详解


EXTT（热键Alt+X）：退出到DOS。 

ID：硬盘检测，包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等）。 

INIT：硬盘初始化，包括Device Reset（硬盘重置）、Setting Drive Parameters（设定硬盘参数）、Recalibrate（重校准）。

I（热键F2）：同时执行ID命令和INIT命令。

ERASE：快速删除功能，每个删除单位等于255个扇区（数据恢复无效）。 

AERASE：高级删除功能，可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除（比ERASE慢，数据恢复同样无效），每个删除单位等于1个扇区。

HPA：硬盘容量剪切功能，可以减少硬盘的容量，使BIOS检测容量减少，但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。

NHPA：将硬盘容量恢复为真实容量。

RHPA：忽略容量剪切，显示硬盘的真实容量。 

CLS：清屏。 

PWD：给硬盘加USER密码，最多32位，什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写，低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功，按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意，设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用

UNLOCK：对硬盘解锁。先选择0（USER），再正确输入密码。注意：选择1（Master）无法解开密码。

DISOWD：解除密码，先选择0（USER），再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意，除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外，没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘（或输入错误），也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功，按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意：选择1（Master）无法解开密码。

RPM：硬盘转速度量（非常不准，每次测量数值都不同）。 

TOP：为指定的扇区段建立映像文件（最大2G）。

FF：从映像文件（最大2G）恢复为扇区段。  

AAM：自动噪音管理。可以用AAM（自动噪音管理）命令“所听即所得”式的调节硬盘的噪音。按F2键后如果有AAM字样，就表示硬盘支持噪音调节。键入AAM命令后，会显示出当前硬盘的噪音级别，并且可以马上就听到硬盘的读写噪音，要注意硬盘的噪音和性能是成正比的，噪音越大，性能越高，反之亦然。进入AAM命令后，按0键可以关闭AAM功能，按M键可以将噪音调至最小（性能最低），按P键可以将噪音调至最大（性能最高），按+加号和-减号可以自由调整硬盘的噪音值（数值范围从0到126），按L键可以获得噪音和性能的中间值（对某些硬盘如果按+加号和-减号无效，而又不想让噪音级别为最大或最小，可以按L键取噪音中间值），按D键表示关闭AAM功能，按ENTER键表示调整结束 

FDISK：快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区（其实只是写入了一个MBR主引导记录），并设为激活，但要使用还需用FORMAT完全格式化。 

SMART：显示SMART参数，并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能，SMART 

OFF可以关闭SMART功能，SMART TEST可以对SMART进行检测。 

PORT（热键Shift+F3）：显示各IDE口上的硬盘，按相应的数字即可选择相应口的硬盘，之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中，1表示IDE1口主，2表示IDE1口从，3表示IDE2口主，4表示IDE2口从，下次再进入MHDD后此口就成了默认口，编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以，如果进入MHDD后按F2提示Disk Not Ready，就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上，此时可以使用PORT命令重新选择硬盘（或更改MHDD.CFG文件）。

CX：对昆腾CX和LCT（包括LA、LB、LC）系列硬盘进行寻道测试，可以考验这两类硬盘上的飞利浦TDA5247芯片的稳定性（因为质量不好的5247芯片在频繁寻道时最容易露出马脚）。按ESC键停止。此命令也可用在其他硬盘上，它主要通过频繁随机寻道来提升硬盘电机驱动芯片的温度，从而测试硬盘在强负荷下的稳定性。

WAIT：等待硬盘就位。 

STOP（热键Shift+F4）：关闭硬盘马达。

IBME：查看IBM硬盘缺陷表（P-LIST）。此时要记录大量数据，缺陷表越大，生成的文件（在IBMLST目录下）越大，如果MHDD存在软盘上的话，有可能会空间不足；

FUJLST：查看富士通硬盘缺陷表（P-LIST）。此时要记录大量数据，缺陷表越大，生成的文件（在
FUJLST目录下）越大，如果MHDD存在软盘上的话，有可能会空间不足；

MAKEBAD：人为地在某个指定区域内制造坏道。注意，由它生成的坏道很难修复。

RANDOMBAD：随机地在硬盘的各个地方生成坏道，按ESC键停止生成。注意，由它生成的坏道很难修复。

BATCH（热键F5）：批处理。

R（热键F3）：硬盘复位。比如使用了PWD加密码后，为了使密码马上生效，可以用此命令. 

FUCKFUJ、KILLFUJ、AKILLFUJ：都是刻意破坏富士通硬盘的命令，一定谨慎使用，否则硬盘将被彻底损坏，无法修复。某一切正常的富士通硬盘，在使用FUCKFUJ命令后，仅一、两秒种，就提示破坏成功，重新启动后，连自检动作都消失了，主板检测不到，硬盘彻底报废。 

SCAN（热键F4）：盘面扫描，可以用特定模式来修复坏扇区，其中：
    [Scan in: CHS/LBA]：以CHS或LBA模式扫描。CHS只对500M以下的老硬盘有效。 
    [Starting CYL]：设定开始扫描的柱面。
    [Starting LBA]：设定开始扫描的LBA值。
    [Log: On/Off]：是否写入日志文件。
    [Remap: On/Off]（重新映像）：是否修复坏扇区。
    [Ending CYL]：设定终止扫描的柱面 
    [Ending LBA]：设定终止扫描的LBA值。 
    [Timeout(sec)]：设定超时值，从1到200，默认值为30。
    [Advanced LBA log]（高级LBA日志）：此项不支持。 
    [Standby after scan]：扫描结束后关闭硬盘马达，这样即可使SCAN扫描结束后，硬盘能够自动切断供电，但主机还是加电的（属于无人职守功能）。
    [Loop the test/repair]：循环检测和修复，主要用于反复地修复顽固型坏道 
    [Erase WAITs]（删除等待）：此项主要用于修复坏道，而且修复效果要比REMAP更为理想，尤其对IBM硬盘的坏道最为奏效，但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的（因为Erase WAITS的每个删除单位是255个扇区）。Erase WAITS的时间默认为250毫秒，数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间，可以打开/CFG目录下的MHDD.CFG文件，修改相应项目即可更改Erase WAITS数值。此数值主要用来设定MHDD确定坏道的读取时间值（即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值，就认为该块为坏道，并开始试图修复），一般情况下，不必更改此数值，否则会影响坏道的界定和修复效果。