中央空调多联机、风冷模块机、水系统到底有些什么区别？各自都有哪些优缺点？

区别:

多联机是一次冷 媒系统,是常说的氟机.风冷模块和水系统(您所说的应该是大型水系统)都是水系统.属于二次冷媒系统.

在这三种中央空调里多联机单台制冷量小,风冷模块次之,大型水机最大.

从应用面积上说,多联机广泛应用于中小型工程,风冷模块应用于中型工程,大型水机应用于高楼或大型工程.

多联机的带的室内机台数有限,不能超过厂家的设计台数.风 冷模块和大型水机可以随意配置室内机台数.只要能满足冷量要求即可.

多联机是一次压力设备,系统组成小而有限.风冷模块和大型水机是二次压力系统(有水泵二次 加压)所以可以组成大落差和大面积系统,

优劣对比:

多联机缺点是投资较高,单一系统小,不能超配太多.可改造灵活性低.优点是系统组成简单,安装简便,故障率低,技术先进,(只要会使用家用空调就会使用多联机)节能,性价比高,后期维护几乎为零.机组运行稳定,使用寿命长(10-15年).主要应用于5000平米以下场所.

风冷模块和大型水机缺点是.系统组成复杂,安装繁琐,故障率高,每年必须定期专业的维护和保养,(像暖气一样,要在使用前检查漏水或清洗管道),否则效果会下降,而且使用年限短,系统使用寿命短最多8-10年.(而且要在正常维护情况下,一般管道锈的严重.水泵也要经常更换).系统易损件太多.也不安全,关键是怕漏水,(可能会泡顶或损坏电器)一般需要专门的人员管理.优点是,相对多联机初投资低些,系统可以超 配很多,如可改造只需加减盘管就可 以了,很灵活.系统带的面积大,楼层高.

而风冷模块与大型水机的主要区别是 风冷模块的机组是放置在室外,不需要机房和冷却 塔,当然单机制冷量要比大型水机要小,所以带的面积比大型水机要小些,当然风冷模块可以随意组合在一起,只要是结构和位置允许也可以配置于大面积使用,但效果不如同冷 量的大型水机好.大型水机要 有专门的机房,也有冷却塔,必须有专业的人员开启并维护.而且运行费用高.因为大型水机的单机冷量大所以广泛应用于10000平以上的 大面积使用和楼高10层以上的建筑.

当然也许会根据不同的使用性质,不同的开启时间,不同的施工环境也选择一种或几种组合在一起工程中,目的是最好的为工程服务.