名称：塑料板全自动碰焊机

说明： 塑料板全自动碰焊机 (专利号:２007300462232) 规格参数： 型号/参数/类型 DH2000 DH3000 DH4000 DH6000 加工厚度（mm） 2－30 2－30 2－50 2－50 加工长度（mm） 2000 3000 4000 6000 卷圆直径范围 ￠250、≥￠350 ￠250、≥￠350 ≥￠350 ≥￠350 气源压力（kg.f/c㎡ 6—8 6—8 6—8 6—8 额定电压(V) 380 380 380 380 加热功率(kw) 2 3 4 6 卷筒机电机功率（kw） 1.1－3 3－5.5 5.5－7.5 7.5－9 外形尺寸 长×宽×高(mm) 3700×1850×1000 4700×2420×1000 5700×24200×1000 7700×2420×1000 适合材料 塑料性板材如：PP、PVC、PPS、PPN、PVDF、PP、PE 特点： 一、采用PLC触摸屏控制系统，可根据加工材料的参数自动调节加热温度、时间及压 力； 二、全新的一件化机架，高可靠性能的传动机构，工作稳定性能优良； 三、 3米以上机型采用了分段加热使大机型在加工小2件时同样拥有小机型节能的优点； 四、专业防腐蚀表面处理技术，表面涂层历久弥新； 五、控制系统采用日本进口原器件，性能稳定，持久耐用。