大型舞台音响灯光租赁设备配置方案四：

适合于：中型联欢晚会，中型文艺演出，大型时装秀、明星巡回演出、商业演出、大型地产开盘、大项目开工典礼、大型企业年会等场合。现场：舞台长18米宽12米。场地大小在1000-20000平米左右室内室外会场。

本方案特点：1、强大的演唱表演功能，演唱会级的拾音效果。

2、完善的音响扩音拾音系统，完美、真实的人声效果。

3、满足各类文艺表演的需求。如：舞蹈、演唱、歌舞剧、戏剧、相声等。

4、大型演出灯光的运用，完美表现舞台灯光效果。

5、多种舞台特效器材的运用，使演出更具有专业水准。

一、音响设备部分：（具体音响设备配置数量可根据客户要求和场地大小决定）

1、主扩全频音箱：REAL DS-1520M  单15寸低音+2寸高音 800w   8只

2、舞台返听音响：REAL DS-1220 单15寸低音+2寸高音  400W     6支

3、主扩全频音响：REAL DS-1515 双15寸低音+3寸高音  1600w    8只

4、超重低音音箱：REAL DS-118B 单18寸超重低音  1200w        4只

5、超重低音音箱：REAL DS-128B 双18寸低音炮  2000w       2只

6、专业功放：REAL  LS-600  2*600W/8欧     7台

7、专业大功率功放：REAL PS8.0X  2*800W/8欧   4台

8、专业超大功率功放：REAL MK1400  2*1200W  3台

9、特效32路数字调音台：YAMAHA  MG166CX    1台

10、双31段均衡器：REAL  GEQ-231D特效均衡     5台

11、效果器：YAMAHA特效效果器     4台

12、压缩限制器：REAL  4台

13、MD播放机：SONY  1台

14、DAT播放机：SONY  1台

15、播放机：天龙双CD打碟机       1台

16、电源时序器：REAL  8路TOOLS-5   5套

17、专业无线演唱话筒：  10只

18、专业无线耳麦话筒：   8套

19、专业领夹式无线话筒：8套

20、话筒支架：   12只

21、对讲机：  12只

22、航空机柜：16U    24只

23、话筒电缆车：24路，50米，2套

二、舞台灯光部分：（具体灯光数量和配置可根据客户要求实际决定）

1、筒灯：PAR-64灯  1000w德国OSRAM灯胆  80只

2、LED帕灯：36颗3W大功率LED铝合金   40只

3、玛田款电脑摇头灯：1200w+7色摇头灯   10台

4、图案电脑摇头灯：玛田款2000w ，  6台

5、大功率激光灯：4台

6、换色器：20台

7、聚光灯：1200w   8支

8、地排灯+天排+天幕灯等： 30支

9、烟雾机：4台

10、泡泡机：4台

11、干冰机：2台

12、雪花机：2台

13、工业风扇：2台

14、追光灯：2500w    2台

15、旋风彩虹机：4台

16、换色器控制机：1台

15、硅箱：6路硅箱每路6000w   24台

16、灯光控制台：256路    1台

17、电脑控台：1024路珍珠2008控台   1台

18、电源控制箱：1套

19、动力电缆：100米，1套

20、航空机柜：24只

三、舞台灯光架制作搭建部分：（舞台和背景大小高度可根据客户要求灵活搭建）

1、高强度舞台：采用铝合金支架，高强度夹板。

舞台尺寸：宽12米X长18米X高0.8米，共216平米

楼梯：宽4.0米*高0.8米   4套

2、舞台背景：（采用专业不锈钢桁架搭建）

背景架尺寸：高10米X长18米，共180平米。

舞台背景喷绘尺寸：高10米*长18米，共180平米。

3、灯光栅架：采用高强度铝合金材料。40cm*40cm铝合金四方架

灯光桁架尺寸：8条立柱X高12米，6条横梁X长18米，2条竖梁X宽18米，

追光灯架15米，共255米。

四、视频部分：（大屏幕投影）

1、超高亮投影机（4灯）：2-4台 15000流明高亮工程投影机。

2、快速折叠屏幕：300寸正背投大屏幕，2条；200寸正背投屏幕2条。

3、混合矩阵切：零秒切换器，1台（或选普通四进一出切换器）

4、信号分配器：一路输入四路输出，分配器2台

5、信号转换器：VGA转VEDIO或VEDIO转VGA，转换器2台（选用混合矩阵）

6、专业摄像机：2台

7、专业相机：1台

五、其他配置说明：

1、现场人员：安装调试人员10人，调音师1人，调光师1人，总协调1人，摄像师2人，摄影师1人，共16人。

2、车辆：货车2台，小轿车1台，共2台。

3、设备安装调试时间：48小时以内。

欢迎婚庆、礼仪策划、公关咨询公司或机构长期合作。欢迎新老客户到公司看设备视听效果！可开发票！

咨询电话：15602311402（租赁一部）13006609291（租赁二部）13322921104张经理

地址：深圳市福田区福田大厦中部807室