完美的集中供电解决方案

1、使用网线供电

目前市面上的网线参差不齐，很难说一个固定的线损值，下面给出的表格据使用国标纯铜超五类网线（线径0.48）

| 传输距离 | 传输功率（12V0.5A） | 传输功率（12V1A） | 传输功率（12V1.5A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50米 | 13.5V | 15.5V | 17V |
| 100米 | 15.5V | 18.5V | 22V |
| 150米 | 17V | 22V | 27V |
| 200米 | 18.5V | 25.5V | 32 |

2、使用电源线集中供电

电源线更加参差不齐，更加无法给出一个大约数值，具体要实地测试，然后再调整变压器

以上两种是比较常用的集中供电线材，有的甚至使用数据线供电或者是一线通操作，这里不作说明；使用集中供电，所接设备有近有远的，不是电流大的变压器就行，我的经验是所有的线都长度一样长度多的在主机旁边捆起来；如果大多数不一样，按照需要增加多个变压器解决。

合肥柔乐电子科技有限公司

李成龙：18655188208

更多技术文章请访问：

http://www.lichenglong.com/或 http://www.hfrldz.com