ZYR系列数控重油、渣油、煤焦油燃烧器

一．目前各国生产的自动燃烧器火焰调节原理，基本都是由机械连杆结构带动风门、油门同步转动来实现的，普遍存在着风、油比控制精度低且调节困难的缺点，因此燃烧不能始终处于最佳的状态。常规燃烧器烧重、渣油，都会出现下述各种问题：

1、常规机械雾化喷枪为了改善重渣油的雾化效果，必须提高油泵的输出压力(3～4MPa)，因此加大了油泵的功率消耗和磨损，大大缩短了油泵的使用寿命。有的搅拌机一年要更换好几台油泵，不仅增加了维护成本，还因维护和更换油泵而损失工期。

2、重油燃烧器都是用轻油点火再转换到重油燃烧，轻油和重油是两种不同粘度的燃油，由于常规的重油燃烧器不能分别控制和自动切换轻重燃油的风油比，尽管采取了加热和保温的措施，点火时由于喷枪和管道温度较低，轻油与重油的切换仍十分困难。遇到天气较冷时常因不能正常切换只好燃用柴油，造成生产成本的大幅度提高。

3、机械雾化燃烧器当重油从喷嘴喷出时会产生大的压差，造成重油温度的骤降和粘度的大幅上升．使其不能良好雾化充分燃烧，因此火焰的颜色发红温度偏低，使得燃烧效率降低而耗油量加大。

4．由于重油燃烧不充分，燃烧未尽的重油使沥青混凝土产品的质量受到影响。又使除尘布袋受到了严重污染，阻碍了烟尘排放，同时大大缩短了布袋的使用寿命。且由此造成污染空气和环境。

5、由于喷枪喷嘴的直径很小，极易阻塞，且高压油对喷嘴的冲刷磨损较大，尽管采用了特殊的材料制作喷嘴，但仍会影响到它的使用寿命，所以经常因修理和更换喷枪停产、误工。

6、由于机械雾化的调节比<4：l，点火时即便是小火状态喷油量仍很大，遇到点火困难重复点火时，滚筒内存留的燃油和油蒸汽极易造成爆燃和爆炸事故（进口和国产设备均发生过此类事故）。

根据上述各种缺点和问题以及目前国内重渣油的情况，我们研制了ZYR系列数控重渣油燃烧器。经过多家沥青厂使用本燃烧器的实践证明，用ZYR系列燃烧器燃烧重油、渣油或煤焦油，使用方便，维护简单，工作稳定可靠，给用户带来的巨大经济利益。

二． ZYR系列数控燃烧器简介

ZYR燃烧器是依托高新技术设计制造的全自动控制的燃烧系统，由先进的一体化燃烧器(含两套燃油加热器)和PLC控制器、变频器、变送器、自控阀等部分所组成。在火焰强度调节的全过程中，用数控变频技术控制油泵与风机转数的方法取代了常规自动燃烧器上的油门和风门。由于可以随机分别修改和自动切换轻、重燃油的风／油比，所以能够分别精确控制轻、重燃油的供油量与供风量。配合最新技术的燃油喷枪，使轻油和劣质重渣抽的火焰始终处于最佳的燃烧状态。与当今世界上的各种高级燃烧器相比具有如下特点：

l、控制系统技术最先进：能随机分别修改、自动切换轻、重燃油的风／油比．这不仅十分适合国内燃油品质变量大的现实情况，而且使调试过程极为简化。

2、采用先进的气泡雾化喷枪：其雾化效果大大优于机械雾化喷枪和气动雾化喷枪。火焰温度比常规喷枪高300℃，可减少能耗7～15％，节能效果显著。因其压力低、喷孔大的特点不存在杂质阻塞油孔的问题，工作稳定可靠、且使用寿命长。

3、本机自带两套PID温度控制的大功率燃油加热器，因此来油温度>60～70℃即可顺畅切换，平稳运行，解决了渣油罐温度远高于闪点带来的不安全隐患和轻组分燃油的挥发损失。

4、油量调节比大于10：l(常规机械雾化喷枪仅为4：1)，不仅有效的提高了温度控制的范围，而且保证了点火的安全性。

5、机械效率极高；由于取消了风门和油门，大大提高了整机的机械效率，降低了整机功率，例如ZYR2000型重渣油燃烧器（配生产率120-160吨/小时的沥青拌和机）的风机功率为15KW。小火焰时油泵和风机的耗电量不及常规燃烧器的1／5，例如ZYR2000型重渣油燃烧器小火时鼓风机电耗<8A。

6、寿命长：由于中小火焰时油泵、风机均以很低的转数运行。大大减小了电机的温升和机械磨损，从而有效的延长了油泵和风机的使用寿命。

7、高自动化：系统为自动状态时可做到—钮开停机，尽管整个系统比较复杂，但对于操作人员来说使用起来甚为简单，所有元件的工作均由PLC控制执行，特殊定货还可实现拌合机干燥加热系统的全部控制功能。

8、高智能化：控制系统不仅可以实现燃烧系统重要参数的随机显示和修改，同时还具有系统的自诊断功能，出现故障时液晶显示屏将以中文显示故障原因及检修内容，帮助操作人员尽快排除故障恢复运行。

9、高可靠性：系统对油压、油温、雾化气压、火焰情况等多种重要参数进行着时时的监控。生产中出现断火故障时，本机可以在发出报警的同时实现渣油的自动再点火，使生产能够连续稳定地进行。

lO、高安全性：系统还具有多种连续保护功能，启动时点火枪未点着不能喷油，生产中一旦出现再点火失败的故障，本机可以在发出报警的同时自动停止喷油，从根本上清除了爆炸、爆燃事故的发生。

11、环保指标：由于重渣油的良好雾化、充分燃烧，不仅减少油耗和除尘系统的负担。延长了布袋的使用寿命，而且有效地减少了黑烟及有害气体的排放，环保指标大为提高．同时对本燃烧机对环境的噪音污染也减低。

12、高性／价比：本燃烧器控制系统的PLC，变频器、变送器等主要部件均采用了世界名牌产品。尽管整机的软硬件具有当今世界先进水平．但售价仅为世界低档燃烧器的水平。从使用经济效益方面来说，按生产20万吨沥青料来计算，比机械雾化喷嘴的燃烧器烧重渣油可节约费甩至少二十万元。比烧轻油燃烧器(接轻、重油差价100O元计算)节约费用将近100万元以上。

综上所述，本系统无论是燃烧控制技术还是渣油雾化方式，以及故障自诊断功能均具有当代国际燃烧器的最先进水平，属于超一流的、全新概念的智能型燃烧及控制系统。无论是从经济效益还是从社会效益的角度来看都是很有推广价值的。为此欢迎相关厂家与我们一起推广应用ZYR系列数控重渣油燃烧器。