液压系统的常见故障及排除方法

一、系统中压力不足或完全没有压力

| 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| （一）检查液压泵是否 1、转向错误 2、进油或排油管泄漏 3、液压泵零件磨损或损坏 | 改正转向 保证接合处密封 修复或更新 |
| （二）检查溢流阀是否 1、压力调整错误 2、溢流阀被脏物卡住不能关闭 3、弹簧变形或折断 | 调整正确 清洗干净，使阀芯动作灵活 更改弹簧 |
| （三）检查液压缸是否 1、密封间隙过大 2、密封圈损坏 | 修配活塞 更换密封圈 |
| （四）检查压力表是否失灵 | 更换压力表 |
| （五）检查蓄能器，是否器内空气已泄漏 | 修复漏气处，充气 |
| （六）油路集成块开孔有误 | 检查修理油路集成块 |
| （七）油液通过系统内的某个阀返回油箱 | 检查各阀的动作，改正不良工作壮况 |

二、工作机构运动速度不够或完全不动

| 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| （一）液压泵供油不足 1、泵转向错误 2、泵转速不足 | 改正泵转向 增加转速 |
| （二）泵吸油量不足 1、吸油管或吸油过滤网堵塞 2、吸油管密封不好 3、泵安装位置过高 4、油的粘度过高 5、油箱内液面过低 | 清除堵塞 检查管道连接部分，清除泄漏 降低安装高度 降低油的粘度 向油箱加油至适当的液面高度 |
| （三）变数泵流量调整太小 | 调整变数机构，增大流量 |
| （四）液压泵内部机构磨损或损坏 | 修理或更换零件 |

三、系统产生噪音和振动

| 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| （一）液压泵故障 1、齿轮泵的齿形精度不够高 2、叶片泵的叶片配合不良 3、柱塞泵柱塞移动不灵或被卡死 | 修复或更改 修复或更改 修复或更改 |
| （二）液压泵吸空 1、补油泵供油不足 2、泵进油口管路漏气 3、吸油管浸入油面太少 4、泵吸油高度过高 5、滤油器堵塞或通流面积过小 6、油箱中的油液不足 7、油液粘度过大 | 检查补油泵 拧紧进油口螺帽 吸油口应浸入油箱2/3处 应小于500mm 经常清洗或增大通流面积 加油 降低油液粘度 |
| （三）溢流阀动作失灵 1、阻尼孔被堵塞 2、弹簧变形、卡死或损坏 3、阀座损坏，配合间隙不合适 | 清洗，换油 更换弹簧 修研阀座 |
| （四）机械振动 1、油管振动 2、油管互相碰击 3、液压泵与电机安装不同心 4、液压泵和电机的振动引起共振 5、系统进入空气 | 适当加设支承 将碰击油管分开 重新安装联轴器，保证同心度不小于0.1mm 平衡各运转部件 排除系统内的空气 |

四、工作机构产生爬行现象

| 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| （一）空气进入系统 1、液压泵吸空 2、液压缸两端油封不严密 | 见液压泵吸空排除方法 调整油封，或拧紧液压缸两端螺母 |
| （二）液压组件故障 1、节流阀性能不好，最小流量不稳定 2、板式阀内部串腔 3、液压缸拉毛 | 更换节流阀 检修排除 修磨液压缸 |
| （三）导轨精度不够，局部阻力变化大，接触不良，油膜不易形成 | 恢复导轨规定精度 |
| （四）油液不干净 | 保持系统清洁，换油 |
| （五）回油无背压 | 回油增加背压 |

五、液压系统中的油温过高

| 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- |
| （一）系统的油压调整不当，比实际需要的高得多 | 合理调整系统的压力 |
| （二）泵与阀漏损多，容积损失大 | 修理泄漏处，严防泄漏 |
| （三）泵、阀运动件的机械摩擦生热 | 改善润滑条件，注意加工精度 |
| （四）油箱 1、油箱容积小，散热差 2、油箱内油量不足 | 加大油箱容积，改善散热条件 加油 |
| （五）冷却器容量不足 冷却水量不足 | 加大冷却器 加大冷却水量 |
| （六）加热器工作不良引起发热 | 检修加热器 |
| （七）管路的阻力大 | 采用适当的管径 |
| （八）周围温度高，由其它热源传来的幅射热 | 减少或隔离外界热量 |

液压机器使用注意事项

1.液压油是液压站工作时的能量传递介质，液压油的质量、清洁度、粘度对液压泵、液压阀及液压缸的寿命起到了主导地位，故在使用液压站时应高度重视液压油的质量和保持液压油的清洁。

2.使用液压站前，必须在油箱里加入有合格的液压油，并检查油面是否达到油箱高度（不含脚）的80%处。

3.使用相当于ISO  VG32，VG46，VG68石基抗磨液压油。在我国一般采用VG46石基抗磨液压油。液压油应具有润滑性、不燃性、耐磨性及良好的流动性。在寒冷地域，采用的液压油还应具有良好的抗低温防凝特性。

①正常工作时油温低于30℃时，应采用VG32液压油。

②在可承受油温高于70℃的工程机械，可采用VG68液压油。

4.液压站环境温度范围10℃-35℃。若环境温度过高,应远离发热体或加隔热装置及通风设备。

5.液压油温度范围10℃-60℃，温度过高应加冷却器。若油温过低,可采用调定40%-60%的额定压力开机，让油循环预热；或安装专门的液压油加热器加热，加热时必须开机让油箱内的液压油得到充分循环，均匀受热。

6.液压站的配管，应采用高压软管或无缝钢管。装配前，所有管道及接头必须要经过严格的除锈、除尘、防锈处理。固定部件与振动、活动部件连接应采用软管，以免松动及受力。

7.开机前,应检查各管道接法是否正确，管道及接头是否牢固。

8.开机时,先点动电机,检查电机油泵旋转方向是否正确。注意电机、电磁阀等的控制电压是否正确，以免烧坏或不能驱动。

9.注意控制电磁阀的电线要求有足够过流能力,一般采用0.75-1MM2，若距离较远的情况应考虑采用更大的规格。直流电磁阀一般应采用1 MM2,交流电磁铁一般可采用0.75 MM2。

10.压力表是液压站的仪表工具，在不需要时时刻刻指示压力的情况下，在机器调试完成后，正常工作时，应关闭压力表开关。由于系统压力经常变化，以保护压力表不被损坏。

11.设计有压力卸荷（压力卸荷就是油泵出口压力约为零或很低）功能的液压系统中，当液压执行组件（执行组件一般为液压缸或液压马达）不需动作时，电路应控制液压系统卸荷。这样可以减少发热，节约电能，增加液压泵及液压阀的寿命。

液压机器维护保养

1.液压站的调试及维修需要专业人员，液压组件拆卸时，应将零件放在干净的地方。各个有密封的表面不能有划伤现象。

2.在保证系统正常工作的条件下，液压泵的压力应尽量调得低些，背压阀的压力也尽可能调得低些，以减少能量损耗，减少发热。

3.为了防止灰尘和水等落入油液，油箱周围应保持清洁，应定期进行维护保养。在灰尘多的环境中，油箱应加盖密封。在油箱上面必须应设置空气过滤器，保持油箱内与大气相通。

4.正确选择系统中所用油液的粘度，油液要定期查检，变质的油应更换。一般在累计工作1000多小时后，应当换油。

5.液压系统用油，必须经过严格的过滤，在液压系统中应配置滤油器。

6.油箱的液面要经常保持足够的高度，使系统中的油液有足够的循环冷却条件，并注意保持油箱、油管等设备的清洁，以有利于散热。

7.应尽量防止系统中各处的压力低于大气压力，同时应使用良好的密封装置，密封失效时应及时更换，管接头及各接合面处的螺钉都应拧紧。防止空气进入液压系统。

8.有水冷却器的系统，应保持冷却水量充足，管路畅通。有风冷却器的系统，应保持通风顺畅。防止油温过高。

9.有回油过滤器的系统，应定期清理滤芯（约一个月），防止回油堵塞，严重时会造成液压组件或油泵破裂。

10.系统中油泵的吸油过滤器必须要定期清理（约一个月）附着杂物,防止油泵吸油不足,产生噪音,系统压力上不去等故障。

11.系统工作压力是通过调压阀来调定液压泵的输出压力。一般情况，调定的压力不能超过其原来设计的额定压力，否则有可能造成液压泵损坏、液压阀卡死或电机烧坏等等现象。

12.液压阀及集成块的字母代号说明

P为压力油口，T为回油口

A、B为接执行组件（液压缸）的工作油口

X或K为液压组件外控油口，Y或R为液压组件外泄油口