公司及产品简介

- 公司简介：

大来隔断实业有限公司是集设计开发、生产、销售及安装和维修的经济实体，专业生产室内隔断，总部设在中国广东省的广州市。公司在国内自行设厂，引进国外成熟设计工艺，改进并生产出DALAI（大来）品牌活动隔断及模块式隔断墙系列产品，并于2003年通过ISO国际质量体系认证。本公司产品不断受到广大客户的接受和赞赏，在中国内地，已有众多高级酒店，宾馆采用DALAI（大来）产品，市场占有率达到40%以上。不仅如此，我们的产品在台湾、香港也有广阔的市场，还出口到美国、朝鲜、内蒙古等国家和地区，并在香港、北京、上海、重庆、青岛、武汉、长沙、昆明、深圳等城市分别设立了代表处，其宗旨是更直接地为客户提供快捷的售后服务。

联系人：何先生13166089898

- 产品特点：

- 活动隔断产品特点：

- 每块隔断依靠万向吊轮沿路轨作悬挂式移动，可作90度直角转弯，能灵活地间隔出多个独立空间。

- 隔断外框采用强化铝合金制作，内部装有可伸缩的隔音密封机构。

- 隔断的型号有100型、85型、65型、G型（玻璃隔断）和65改进型五种，外表基准面材有石膏板、中纤板、铁板、彩钢板等多种可供选择。

- 隔断的隔音性能显著，经实验室测试，空气隔声量最高可达RW=53dB。

- 隔断所采用的面板材料和内部隔音材料均属难燃材料，其防火安全指标符合中国GB5464标准及BG50222-95标准，整体的耐火性能最高可达至60分钟。

- 模块式隔断墙产品特点：

- 彩钢板表面，铝制框架，不需再装饰，经久耐用。

- 模块式组合、装拆简单，可随时改变室间组合。

- 所有材质都是不燃物品，具防火功能。

- 重量轻，适合高层建筑承重要求。

- 隔音功能最高可达50分贝。

- 经专业处理，耐酸碱、无尘、防静电，符合办公室、药厂、电子厂等特殊环境要求。

- 墙体内部可进行各种电气连接。

- 可重复使用、节省资源。

- 价格优越性：

本公司所生产的隔断与国外进口和国内生产的同类产品在同等条件下，价格相对低，因此具有更强的竞争性。

- 隔断系列、种类及数据一览表：

1、活动隔断；

| 型 号 | 厚度 | 隔音系数 | 顶底伸缩范围 | 面板材料 | 垂吊重量 | 最大负载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-D（S）53 | 100 mm | 53 dB | 40mm | 电解铁板 | 51 kg/m2 | 675 kg |
| 100-D（S）43 | 100 mm | 43 dB | 40mm | 石膏板 | 45 kg/m2 | 675 kg |
| 85-D（S）50 | 85 mm | 50 dB | 20mm | 电解铁板 | 40 kg/m2 | 450 kg |
| 85-D（S）40 | 85 mm | 40 dB | 20mm | 中纤板 | 28 kg/m2 | 450 kg |
| 85-D（S）35 | 85 mm | 35 dB | 20mm | 石膏板 | 26 kg/m2 | 450 kg |
| 65-D（S）32 | 65 mm | 32 dB | 25mm | 中纤板 | 20 kg/m2 | 225 kg |
| 65-D（S）26 | 65 mm | 26 dB | 25mm | 石膏板 | 17 kg/m2 | 225 kg |
| 65II-D30 | 65 mm | 32 dB | 25mm | 胶板面 | 34 kg/m2 | 200 kg |
| 65II-D32 | 65 mm | 26 dB | 25mm | 木板面 | 36 kg/m2 | 200 kg |
| 65II-D32 | 65 mm | 36 dB | 25mm | 布板面 | 37 kg/m2 | 200 kg |
| G | 38 mm | —— | —— | 玻璃 | 30 kg/m2 | 225 kg |

2、模块式隔断墙：

| 型号 | 厚度 | 隔音系数 | 面板材料 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板模块（双层） | 94 mm | 50 dB | 彩色钢板 | 29 kg/m2 |
| 钢板模块（单层） | 94 mm | 50 dB | 彩色钢板 | 21 kg/m2 |
| 玻璃模块（双层） | 94 mm | 50 dB | 普通10mm玻璃 | 60 kg/m2 |
| 分段玻璃模块（双层） | 94 mm | 50 dB | 普通10mm玻璃 | 64 kg/m2 |
| 玻璃模块（中间单层） | 94 mm | 50 dB | 普通10mm玻璃 | 35 kg/m2 |
| 玻璃模块（侧单层） | 94 mm | 40 dB | 普通10mm玻璃 | 35 kg/m2 |

- 产品质量：

本公司的隔断系列产品经国家有关部门测试检测，其隔音、防火等指标均达到并超过国家规定标准，被确认为合格产品，我们还结合目前国内的情况，不断对产品的结构进行改进，令产品更具实用性，这将为广大客户使用本公司的产品提供了可靠的保障。

- 产品服务质量：

本公司产品实行免费保修肆年，并有专业安装队伍为客户提供安装、维修服务，对超出保修期限的使用客户，我们在接到故障通知后，将会以最快的速度派出维修人员前往，为客户提供准确、快捷的服务，我们还将会定期对使用中的产品进行检测及保养，务必让使用本公司产品的客户享受到优质的服务质量。

在此，我们诚挚地期待着与您衷诚合作的一天！