针对机架内IT微环境的解决方案

ANC–4016 Smart-PDU机架式智能PDU

简介：

本产品为机架式安装的、带电流显示与过载报警的电源插座排，专门为机架内的IT设备（如服务器、

网络设备）设计，具有高的可靠性和可管理性。

特点：

- 机架式安装（19英寸标准）

- 数字电流表显示（真有效值）

- 过载声光报警功能（当输入电流达到12A，每隔５秒，一声“嘟”；当输入电流达到16A，“嘟”不间断）

- 输入端提供过流断路保护

- 为直流电源适配器（如Modem电源适配器等）备有插孔

技术指标：

输入端有三种可选：

（1）250VAC/16A的IEC320 C19输入插座

（2）带2M长电缆线的250VAC/16A国标输入插头

（3）带2M长电缆线的250VAC/16A IEC309输入防溅插头

输出端：

6个国标10A输出插座+3个美标10A输出插座

标称容量：250VAC/16A

电流显示：0.0－20.0A真有效值，精度±5%

超载报警阈值：12A

输入端过流断路器：标称值16A

物理尺寸：19英寸标准，高度1U，深度2U（89mm）

服务：

自购买之日起，3年内出现故障免费更换

联系人：翟景      手机：13141456901

联系电话：010-52086584

传真：010-52086501

邮箱：louis.zhai@syncloc.com

zhai.jing.521@163.com