前排汽车座椅加热装置

一：组成：

四片加热片，一条带控制器的线，一个膜开关组成。

二：安装：

- 先把两个座椅的座套取下来，把四片加热片不干胶表贴纸揭开，而后将四片加热片分别粘于主座和副座的背和座上。

- 把加热片的引出线顺于主座和副座的下方，与线上控制器接插件对插。

- 撕开膜开关的不干胶，把膜开关贴于汽车手刹附近的车体塑料体上，便于驾驶员操作的地方。膜开关尽量竖着向下贴，使膜开关的引出线便于压在地脚下面，这样美观。

- 膜开关与控制器之间有一个接插件，便于更换之用。

- 最后将产品的电源线负极<黑线>接于搭铁线上，或接于主驾驶座椅滑轨侧面的锣母下面，一定要压紧。红色正极线接于ON线上或接于电流大于或等于10安的保险附近。这个地方必须是，当汽车熄火后，此处电流为零，当汽车启动后此处电流大于或等于10安以上，这个地方这样找：把万用表打到直流电压20V的地方，黑表笔与搭铁线接触上，红表笔与一电流大于10A的地方接触，汽车启动后有电压<显示直流电压大于12V>,汽车熄火后，此处电压为0V.这个地方就找对了。

三：使用方法：

- 先将汽车启动。

- 第一次按膜开关，红灯亮，主，副座加热温度工作于高温状态，如果不往其它温度调节，40分钟后停止加温。如果还想使用，重新按一次。

- 如果在40分钟内按开关第二次，这时绿灯亮，表示加热工作于中温状态，如果按第三次，红灯和绿灯都亮，加热工作于低温状态。

- 几种温度可任意转换。

四：注意事项：

- 接插件插好，不要把插片插歪。

- 正，负极电源线与车体接牢，要接对地方。

- 接好后，要仔细检查，无误后才可使用。